NACRT

## TEHNIČKI PROPIS

### ZA DRVENE KONSTRUKCIJE

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(1) Ovim Tehničkim propisom (u daljem tekstu: Propis) se, u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za objekat, propisuju tehničke karakteristike za drvene konstrukcije u građevinarstvu (u daljem tekstu: drvena konstrukcija), zahtjevi za projektovanje, izvođenje, upotrebljivost, održavanje i drugi zahtjevi za drvene konstrukcije, kao i tehničke karakteristike i drugi zahtjevi za građevinske proizvode namijenjene ugradnji u drvenu konstrukciju (u daljem tekstu: građevinski proizvodi).

(2) Ovaj Propis odnosi se i na elemente u objektima koji nisu sastavni dio drvene konstrukcije (nekonstruktivni elementi - drvena oplata, drvene pregrade, ograde, ispune i sl) odnosno na elemente drvene konstrukcije koji ne utiču na mehaničku otpornost i stabilnost objekta u cjelini.

(3) Ovaj Propis ne odnosi se na završne obloge konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata (plafonske, podne, zidne obloge i dr) i proizvode od drveta koji služe kao toplotna, zvučna ili druga izolacija.

Član 2.

Projektovanje, izvođenje, održavanje i način korišćenja objekta moraju biti takvi da se ispune zahtjevi propisani ovim Propisom.

Član 3.

(1) Drvena konstrukcija je dio građevinskog sklopa objekta.
(2) Ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti objekta i dijela bitnog zahtjeva zaštite od požara, koji se odnosi na očuvanje nosivosti drvene konstrukcije u slučaju požara tokom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom (u daljem tekstu: otpornost na požar), postiže se drvenom konstrukcijom koja ima tehničke karakteristike i ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom.

Član 4.

Građevinski proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis su:
– proizvodi od drveta (konstrukcijsko drvo, nosači od drveta i ploče na bazi drveta);
– mehanička spojna sredstva;
– ljepila;
– prefabrikovani elementi;
– zaštitna sredstva,
– drugi građevinski proizvodi za koje su propisani zahtjevi u prilozima ovoga Propisa radi ugradnje zajedno sa proizvodima iz alineja 1. do 5. ovoga stava.

Član 5.

(1) Drvena konstrukcija i građevinski proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis moraju imati tehničke karakteristike i ispunjavati druge zahtjeve propisane ovim Propisom.
(2) Sastavni djelovi drvene konstrukcije (spregovi, zatege, temelji i sl) i građevinski proizvodi koji se u njih ugrađuju, a koji nisu obuhvaćeni ovim Propisom, moraju, osim odredbi ovoga Propisa, zadovoljiti i odredbe posebnog Propisa kojim se uređuju takve konstrukcije.

II. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DRVENE KONSTRUKCIJE

Član 6.

(1) Tehničke karakteristike drvene konstrukcije moraju biti takve da tokom eksploatacionog vijeka objekta uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje drvene konstrukcije, ona podnese sve uticaje uobičajene upotrebe i uticaje okoline, tako da tokom građenja i upotrebe predvidiva opterećenja na objekat ne prouzrokuju:
– rušenje objekta ili njegovog dijela,
– deformacije nedopuštenog stepena,
– oštećenja građevinskog sklopa ili opreme zbog deformacije drvene konstrukcije,
– nesrazmjerno velika oštećenja objekta ili njegovog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.
(2) Tehničke karakteristike drvene konstrukcije, uz uslove iz stava 1. ovoga člana, moraju biti takve da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije ili njenog dijela tokom određenog vremena propisanog posebnim propisom.
(3) Tehničke karakteristike drvene konstrukcije iz stavova 1. i 2. ovoga člana postižu se projektovanjem i izvođenjem drvene konstrukcije u skladu sa odredbama ovoga Propisa.
(4) Očuvanje tehničkih karakteristika iz stavova 1. i 2. ovoga člana postiže se održavanjem drvene konstrukcije u skladu sa odredbama ovoga Propisa.

Član 7.

(1) Ako drvena konstrukcija ima tehničke karakteristike propisane članom 6. stavovima 1. i 2. ovoga Propisa, podrazumijeva se da objekat ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, kao i da ima propisanu otpornost na požar.
(2) Kada je, u skladu sa posebnim propisima, potrebna dodatna zaštita drvene konstrukcije radi ispunjavanja zahtjeva otpornosti na požar (obloga, sprinkler instalacija i sl), ta zaštita smatraće se sastavnim dijelom tehničkog rješenja drvene konstrukcije.

Član 8.

Tehničke karakteristike drvene konstrukcije moraju biti takve, da, osim ispunjavanja zahtjeva ovoga Propisa, budu ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se uređuje ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za objekat.

Član 9.

(1) Drvena konstrukcija mora nakon rekonstrukcije odnosno adaptacije objekta čiji je sastavni dio, imati tehničke karakteristike propisane članom 6. stavovima 1. i 2. i članom 8. ovoga Propisa.
(2) Izuzeto od stava 1. ovoga člana, drvena konstrukcija mora nakon rekonstrukcije odnosno adaptacije objekta, kojom se ne utiče bitno na tehničke karakteristike drvene konstrukcije, imati najmanje tehničke karakteristike koje je imala prije rekonstrukcije odnosno adaptacije (u daljem tekstu: zatečene tehničke karakteristike), ako su iste u skladu sa propisima koji su važili u vrijeme njene izgradnje.
(3) Smatra se da rekonstrukcija odnosno adaptacija objekta nema bitan uticaj na tehničke karakteristike drvene konstrukcije ako su zatečene tehničke karakteristike vezane za mehaničku otpornost i stabilnost zadovoljavajuće i ako se mijenjaju do 10% (npr. promjena računskih vrijednosti presječnih sila u proračunskim presjecima i sl).
(4) Odredba stava 2. ovoga člana ne primjenjuje se:

– na nove djelove drvene konstrukcije koji nastaju rekonstrukcijom.

– na višestruke rekonstrukcije odnosno adaptacije objekta kojima se mijenjaju zatečene tehničke karakteristike drvene konstrukcije u cjelini, odnosno njenih pojedinih dijelova. Predmetne tehničke karakteristike su vezane za mehaničku otpornost i stabilnost objekta.
– na rekonstrukciju odnosno adaptaciju objekta čija je drvena konstrukcija oštećena tako da postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okolinu, prirodu, druge objekte i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu.

– na rekonstrukciju objekta čiji je cilj produženje projektnog eksploatacionog vijeka objekta.

– na rekonstrukcije energetskih objekata, objekata za skladištenje zapaljivih tečnosti, gasova i toksičnih materijala, objekata radija i televizije, telekomunikacija, objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi (npr. bioskopi, pozorišta, sportski i izložbeni objekti, fakulteti, škole, zdravstvene ustanove i sl.), objekti interventnih službi (vatrogasnie, hitne pomoći, javne i nacionalne sigurnosti i sl.), objekti sa više od deset spratova i sl.

– na rekonstrukciju objekta javne namjene za koji je projekat izrađen prije 8. oktobra 1964. godine.  U tom slučaju objekat nakon rekonstrukcije mora imati seizmičku otpornost prema ovom Propisu.

Član 10.

(1) Tehničke karakteristike zaštite drvene konstrukcije moraju osigurati ispunjavanje zahtjeva iz člana 6. ovoga Propisa.
(2) Zaštita drvene konstrukcije mora se sprovoditi na način da se osigura postizanje karakteristika zaštite iz stava 1. ovoga člana.
(3) Ako se zaštita sprovodi prema standardima na koje upućuje Prilog »E« ovoga Propisa, smatra se da je osigurano postizanje karakteristika zaštite iz stava 1. ovoga člana.
(4) Dopušteno je koristiti i druge standarde osim onih određenih Prilogom »E« ovoga Propisa pod uslovom da je postignut isti nivo usklađenosti.
(5) Zaštita drvene konstrukcije smatra se sastavnim dijelom tehničkog rješenja drvene konstrukcije.
(6) Prilogom »E« ovoga Propisa bliže je određena zaštita drvenih konstrukcija.

III. GRAĐEVINSKI PROIZVODI ZA DRVENE KONSTRUKCIJE

Član 11.

(1) Građevinski proizvodi proizvode se u proizvodnim pogonima (fabrikama) izvan gradilišta, ako ovim Propisom za pojedine građevinske proizvode nije drugačije propisano.
(2) Izuzeto od stava 1. ovoga člana, prefabrikovani elementi drvene konstrukcije (u daljem tekstu: prefabrikovani elementi) mogu biti izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta.
(3) Pod gradilištem se, osim prostora određenog Zakonom o gradnji, u smislu odredbe stava 2. ovoga člana, podrazumijeva i proizvodni pogon u kojem se prefabrikovani elementi, primjenom odgovarajuće tehnologije građenja, proizvode ili izrađuju za potrebe određenog gradilišta, a u skladu sa projektom drvene konstrukcije.

Član 12.

(1) Građevinski proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (fabrici) izvan gradilišta smije se ugraditi u drvenu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom i ako je za njega izdat sertifikat o usklađenosti u skladu sa odredbama posebnog propisa.
(2) Prefabrikovani elementi izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta, smiju se ugraditi u drvenu konstrukciju ako je za njih dokazana upotrebljivost u skladu sa projektom drvene konstrukcije i ovim Propisom.
(3) U slučaju neusklađenosti građevinskog proizvoda sa tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom drvene konstrukcije, proizvođač građevinskog proizvoda odnosno izvođač drvene konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i njegovu ugradnju u konstrukciju, te preduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su uzrokovale neusklađenost.
(4) Ako dođe do isporuke neusklađenog građevinskog proizvoda, proizvođač odnosno uvoznik mora, bez odlaganja, o neusklađenosti toga proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlašćeno pravno lice koje je učesvovalo u potvrđivanju usklađenosti i Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
(5) Proizvođač, odnosno uvoznik i distributer građevinskog proizvoda, dužni su preduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja karakteristika građevinskog proizvoda tokom rukovanja, skladištenja i transporta, a izvođač drvene konstrukcije tokom transporta, rukovanja, skladištenja i ugradnje građevinskog proizvoda.

Član 13.

(1) Specificirane karakteristike, dokazivanje upotrebljivosti, potvrđivanje usklađenosti, te označavanje građevinskih proizvoda, ispitivanje građevinskih proizvoda, specifičnosti pri projektovanju i građenju te potrebni kontrolni postupci, kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati građevinski proizvodi, određeni su u prilozima ovoga Propisa i to za:
– proizvode od drveta – u Prilogu »A«,
– mehanička spojna sredstva – u Prilogu »B«,
– ljepila – u Prilogu »C«,
– prefabrikovane elemente – u Prilogu »D«,
– zaštitna sredstva – u Prilogu »E«.
(2) Potvrđivanje usklađenosti proizvoda koji nisu obuhvaćeni standardima ili znatno odstupaju od crnogorskih standarda na koje upućuju Prilozi »A« do »E« iz stava 1. ovoga člana, sprovodi se prema tehničkim dozvolama za te proizvode.
(3) Potvrđivanje usklađenosti, u smislu stavova 1. i 2. ovoga člana, obuhvata radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, te, zavisno o propisanom sistemu ocjenjivanja usklađenosti, izdavanje potvrde unutrašnje (fabričke) kontrole proizvodnje, odnosno izdavanje potvrde o usklađenosti građevinskih proizvoda.

IV. PROJEKTOVANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA

Član 14.

(1) Projektovanjem drvenih konstrukcija moraju se za građenje i projektovani eksploatacioni vijek objekta predvidjeti svi uticaji na drvenu konstrukciju koji proizilaze iz načina i redosljeda građenja, predvidivih uslova uobičajene upotrebe objekta i predvidivih uticaja okoline na objekat.
(2) Projektom drvene konstrukcije mora se, u skladu sa ovim Propisom, dokazati da će objekat tokom građenja i projektovanog eksploatacionog vijeka ispunjavati bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, otpornost na požar, te druge bitne zahtjeve u skladu sa posebnim propisima.
(3) Ako ovim ili posebnim propisom nije drugačije propisano, eksploatacioni vijek objekta iz stava 1. ovoga člana je najmanje 50 godina.

Član 15.

(1) Mehanička otpornost i stabilnost, te otpornost objekta na dejstva požara, dokazuju se proračunima nosivosti i upotrebljivosti drvene konstrukcije za predvidiva dejstva i uticaje na objekat u glavnom projektu.
(2) Izuzeto od stava 1. ovoga člana, otpornost na dejstva požara se ne mora dokazivati ako posebnim propisom nije određeno vrijeme očuvanja graničnog stanja nosivosti drvene konstrukcije u slučaju požara.
(3) Proračuni iz stava 1. ovoga člana sprovode se primjenom odgovarajućih proračunskih postupaka koji se po potrebi mogu dopuniti ispitivanjima, pri čemu se u obzir uzimaju svi mjerodavni parametri.
(4) Proračunski i drugi modeli moraju biti takvi da, uzimajući u obzir pouzdanost ulaznih podataka i tačnost izrade, odgovaraju ponašanju konstrukcije tokom građenja i eksploatacije.

Član 16.

(1) Za projektovanje drvenih konstrukcija primjenjuju se crnogorski standardi iz Priloga »G« ovoga Propisa.
(2) Dopuštena je primjena i drugih pravila projektovanja drvenih konstrukcija koja se razlikuju od pravila datih crnogorskim standardima iz Priloga »G« ovoga Propisa, ako se dokaže da se primjenom tih pravila ispunjavaju zahtjevi ovoga Propisa najmanje na nivou određenom crnogorskim standardima iz Priloga »G«.
(3) Prilogom »G« iz stava 1. ovoga člana bliže se određuje projektovanje drvenih konstrukcija.

Član 17.

(1) Izuzeto od odredbi člana 16. ovoga Propisa, u razdoblju do ….. godine za projektovanje drvenih konstrukcija primjenjuju se važeća tehnička pravila i odredbe Priloga »F« ovoga Propisa.
(2) Prilogom »F« iz stava 1. ovoga člana bliže se određuje projektovanje drvenih konstrukcija iz toga stava ovoga člana.
(3) U periodu određenom stavom 1. ovoga člana, pouzdanost drvenih konstrukcija može se utvrditi i na osnovu naučno potvrđenih teorija ili eksperimenata, ako se time dokazuje pouzdanost utvrđena važećim tehničkim pravilima i odredbama priloga »F« ovoga Propisa.

Član 18.

Pri projektovanju drvene konstrukcije nije dopuštena primjena važećih tehničkih pravila i odredbi iz Priloga »F« ovoga Propisa i istovremena primjena standarda iz Priloga »G« ovoga Propisa za istu drvenu konstrukciju, osim u slučaju i na način dopušten ovim Propisom.

Član 19.

(1) Drvo koje se lijepi mora imati vlažnost koja odgovara tehničkom uputstvu proizvođača ljepila ali ne manje od 9% i ne više od 15%, s tim da maksimalna razlika vlažnosti elemenata koji se lijepe smije biti ± 2 %.
(2) Početne imperfekcije u sredini štapnog elementa, tj. odstupanje od pravca ose štapa, i vitkih nosača izloženih savijanju kod kojih se može javiti izvijanje, kao i kod ramova, ne smiju biti veće od 1/500 dužine za lijepljeno lamelirano drvo odnosno 1/300 dužine za monolitno drvo.

Član 20.

(1) Nije dopušteno ugrađivanje različitih vrsta spojnih sredstava u jednom spoju, ukoliko nemaju iste ili slične elasto-mehaničke karakteristike.
(2) Nije dopuštena upotreba različitih vrsta ljepila za izvođenje jedne lijepljene drvene konstrukcije.
(3) Izuzeto od stava 1. ovoga člana, dopušteno je korišćenje eksera i zavrtnjeva pri izradi lijepljenog spoja, ali samo kao priteznih elemenata lijepljenog spoja, ne i kao nosivih spojnih elemenata.
(4) Nije dopuštena ugradnja u drvene konstrukcije proizvoda od drveta iz Priloga »A« koji imaju vlažnost veću od 22%.
(5) Nije dopuštena ugradnja elemenata koji nisu preventivno zaštićeni postupcima sistemske zaštite na način da se spriječi ponovno vlaženje drvene građe tokom transporta, obrade, međuskladištenja, montaže i upotrebe, izbjegavanjem neposrednog kontakta sa vodom i tlom, ispravnim slaganjem elementa i natkrivanjem.

Član 21.

(1) Građevinski projekat – projekat drvene konstrukcije koji je sastavni dio glavnog projekta objekta mora sadržati:
1. u tehničkom opisu
– opis uticaja namjene i načina upotrebe objekta, te uticaja okoline na karakteristike drvene konstrukcije,
– podatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i podatke iz drugih elaborata, studija i podloga koji mogu uticati na karakteristike drvene konstrukcije,
– opis drvene konstrukcije, uključujući i temeljenje,
– opis načina izvođenja drvene konstrukcije i ugradnje pojedinih građevinskih proizvoda,
– stepen izloženosti djelova drvene konstrukcije, uključujući metalne i betonske djelove,
– opis mjera konstruktivne zaštite, mjera hemijske zaštite i posebne zaštite, ako je takva potrebna,

– opis potrebnih mjera zaštite od požara, uključujući podatke o dejstvu požara i analizu mogućih izvora požara.
2. u proračunu mehaničke otpornosti i stabilnosti
– podatke o predvidivim dejstvima i uticajima na objekat,
– podatke o temeljnom tlu i seizmičnosti područja,
– proračun nosivosti i upotrebljivosti drvene konstrukcije za predvidiva dejstva i uticaje, te proračune pojedinih djelova drvene konstrukcije, za sve faze transporta, prenosa, izvođenja i upotrebe objekta,
– proračun globalne stabilnosti konstrukcije

– proračun otpornosti čelične konstrukcije na dejstva požara, ako je to prema članu 15. stavu 2. ovoga Propisa potrebno..
3. u programu kontrole i osiguranja kvaliteta drvene konstrukcije
– karakteristike koje moraju imati građevinski proizvodi koji se ugrađuju u drvenu konstrukciju, uključujući odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevinskih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,
– ispitivanja i postupke dokazivanja upotrebljivosti građevinskih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,
– kontrolu građevinskih proizvoda, koji se ugrađuju u drvenu konstrukciju, koju treba sprovesti prije ugradnje,
– ispitivanja i postupke dokazivanja nosivosti i upotrebljivosti drvene konstrukcije, uključujući klasične moždanike i klamfe,
– uslove građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tokom izvođenja drvene konstrukcije, a koji imaju uticaj na postizanje projektovanih odnosno propisanih tehničkih karakteristika drvene konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za objekat,
– druge uslove značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima, kao i
– vlažnost elementa drvene konstrukcije prije ugradnje u drvenu konstrukciju odnosno vlažnost drvene konstrukcije prije sklapanja sa drugim djelovima objekta.
(2) Zahtjevi iz tačke 3. stava 1. ovoga člana, zavisno od uslova, postupaka i drugih okolnosti građenja, mogu biti detaljnije razrađeni u izvođačkom projektu drvene konstrukcije.

Član 22.

Ako projekat drvene konstrukcije, radi ispunjavanja uslova iz člana 21. ovoga Propisa, određuje primjenu standarda iz Priloga ovoga Propisa na način određen tim Prilogom, smatra se da drvena konstrukcija ispunjava propisane zahtjeve u dijelu standardom uređenog područja.

Član 23.

Osim uslova propisanih odredbama članova 14. do 22. ovoga Propisa, projekat drvene konstrukcije kojim se razrađuje izvođenje drvene konstrukcije obavezno mora sadržati tehničko rješenje:
– elemenata drvene konstrukcije, te način njihove proizvodnje odnosno izrade,
– ugradnje elemenata u drvenu konstrukciju, uključujući proračun i zahtijevane karakteristike veza elemenata sa ostalim elementima drvene konstrukcije,
– prenosa i transporta elemenata drvene konstrukcije (mjesta oslanjanja i vješanja i opis sistema podizanja, položaj elemenata prilikom prenosa i transporta, put transporta, i drugo), te projektovanu težinu i dopuštena odstupanja težine elementa drvene konstrukcije,
– rasporeda oslonaca, potrebnih potpora, sistema i drugih mjera za osiguravanje stabilnosti i sprječavanje oštećivanja ili mjestimičnog utiskivanja elemenata konstrukcije tokom transporta, ugrađivanja i spajanja elemenata konstrukcije.

Član 24.

(1) Osim uslova propisanih odredbama članova 14. do 22. ovoga Propisa, projekat rekonstrukcije odnosno adaptacije objekta, kojom se mijenja drvena konstrukcija, obavezno mora sadržati podatke o utvrđenim zatečenim tehničkim karakteristikama drvene konstrukcije, za stvarno izvedeno stanje drvene konstrukcije.
(2) Zatečene tehničke karakteristike drvene konstrukcije za stvarno izvedeno stanje drvene konstrukcije prije početka projektovanja rekonstrukcije, utvrđuju se uvidom na licu mjesta na objektu, uvidom u dokumentaciju objekta, uzimanjem uzoraka, ispitivanjima uzoraka i djelova drvene konstrukcije, proračunima ili na drugi odgovarajući način.

V. IZVOĐENJE I UPOTREBLJIVOST DRVENIH KONSTRUKCIJA

Član 25.

(1) Građenje objekata koji sadrže drvenu konstrukciju mora biti takvo da drvena konstrukcija ima tehničke karakteristike i da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu sa tehničkim rješenjem objekta i uslovima za građenje definisanim projektom, te da se osigura očuvanje tih karakteristika i upotrebljivosti objekta tokom njegovog eksploatacionog vijeka.
(2) Pri izvođenju drvene konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta drvene konstrukcije i tehničkih uputstava za ugradnju i upotrebu građevinskih proizvoda i odredbi ovoga Propisa.

Član 26.

(1) Kod preuzimanja građevinskog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:
– da li je građevinski proizvod isporučen sa oznakom u skladu sa posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevinski proizvod isporučen sa podacima u oznaci,
– da li je građevinski proizvod isporučen sa tehničkim uputstvima za ugradnju i upotrebu,
– da li su karakteristike, uključujući rok upotrebe građevinskog proizvoda, te podaci značajni za njegovu ugradnju, upotrebu i uticaj na karakteristike i trajnost drvene konstrukcije u skladu sa karakteristikma i podacima određenim glavnim projektom.
(2) Utvrđeno iz stava 1. ovoga člana zapisuje se u skladu sa posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija sa kojom je građevinski proizvod isporučen čuva se među dokazima o usklađenosti građevinskih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.

Član 27.

(1) Propisane karakteristike i upotrebljivost građevinskog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i ovim Propisom.
(2) Podatke o dokazivanju upotrebljivosti i postignutim svojstvima građevinskog proizvoda iz stava 1. ovoga člana izvođač zapisuje u skladu sa posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Član 28.

(1) Zabranjena je ugradnja građevinskog proizvoda koji:
– je isporučen bez oznake u skladu sa posebnim propisom,
– je isporučen bez tehničkog uputstva za ugradnju i upotrebu,
– nema karakteristike zahtijevane projektom ili mu je istekao rok upotrebe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, upotrebu i uticaj na karakteristike i trajnost drvene konstrukcije nisu u skladu sa podacima određenim glavnim projektom.
(2) Ugradnju građevinskog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu sa posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Član 29.

(1) Izvođenje drvene konstrukcije mora biti takvo da drvena konstrukcija ima tehničke karakteristike i ispunjava zahtjeve određene projektom i ovim Propisom.
(2) Uslovi za izvođenje drvene konstrukcije određuju se programom kontrole i osiguranja kvaliteta koji je sastavni dio glavnog projekta drvene konstrukcije najmanje u skladu sa odredbama Priloga »H« ovoga Propisa.
(3) Ako je tehničko rješenje drvene konstrukcije, odnosno ako su uslovi u kojima se izvode radovi i druge okolnosti koje mogu biti od uticaja na tehničke karakteristike drvene konstrukcije takvi da nisu obuhvaćeni odredbama Priloga »H« ovoga Propisa, tada se programom kontrole i osiguranja kvaliteta moraju odrediti posebni uslovi građenja kojima se ispunjava zahtjev iz stava 1. ovoga člana.
(4) Prilogom »H« iz stavova 2. i 3. ovoga člana bliže se određuje izvođenje i održavanje drvene konstrukcije.

Član 30.

(1) Smatra se da drvena konstrukcija ima projektom predviđene tehničke karakteristike i da je upotrebljiva ako:
– su građevinski proizvodi ugrađeni u drvenu konstrukciju na propisani način i imaju sertifikat o usklađenosti prema članu 12. stavu 1. ovoga Propisa, odnosno dokaze upotrebljivosti prema članu 12. stavu 2. ovoga Propisa,
– su uslovi građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od uticaja na tehničke karakteristike drvene konstrukcije, bile u skladu sa zahtjevima iz projekta,
– drvena konstrukcija ima dokaze nosivosti i upotrebljivosti utvrđene ispitivanjem probnim opterećenjem, kada je ono propisano kao obavezno, ili zahtijevano projektom,
te ako o provjerama tih činjenica postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.
(2) Smatra se da je upotrebljivost drvene konstrukcije dokazana ako su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovoga člana i člana 29. ovoga Propisa.

Član 31.

(1) Ako se utvrdi da drvena konstrukcija nema projektom predviđene tehničke karakteristike, mora se sprovesti naknadno dokazivanje da drvena konstrukcija ispunjava zahtjeve ovoga Propisa.
(2) Dokaz iz stava 1. ovoga člana smatra se dijelom izvođačkog projekta.
(3) U slučaju da se dokaže da postignute tehničke karakteristike drvene konstrukcije ne ispunjavaju zahtjeve ovoga Propisa, potrebno je izraditi projekat sanacije drvene konstrukcije.

VI. ODRŽAVANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA

Član 32.

(1) Održavanje drvene konstrukcije mora biti takvo da se tokom eksploatacionog vijeka objekta očuvaju njegove tehničke karakteristike i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom objekta i ovim Propisom, te drugi bitni zahtjevi koje objekat mora ispunjavati u skladu sa posebnim propisom.
(2) Održavanje drvene konstrukcije koja je izvedena, odnosno koja se izvodi u skladu sa ranije važećim propisima, mora biti takvo da se tokom eksploatacionog vijeka objekta očuvaju njegove tehničke karakteristike i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom objekta i propisima u skladu sa kojima je drvena konstrukcija izvedena.

Član 33.

(1) Održavanje drvene konstrukcije podrazumijeva:
– redovne preglede drvene konstrukcije, u razmacima i na način određen projektom objekta, ovim Propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata,
– vanredne preglede drvene konstrukcije nakon nekog vanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,
– izvođenje radova kojima se drvena konstrukcija zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom objekta i ovim Propisom, odnosno propisom u skladu sa kojim je drvena konstrukcija izvedena.
(2) Ispunjavanje propisanih uslova održavanja drvene konstrukcije, dokumentuje se u skladu sa projektom objekta, te:
– izvještajima o pregledima i ispitivanjima drvene konstrukcije,
– zapisima o radovima na održavanju,
– na drugi prikladan način, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata nije drugačije određeno.

Član 34.

(1) Za održavanje drvene konstrukcije dopušteno je koristiti samo one građevinske proizvode za koje su ispunjeni propisani uslovi i za koje je izdat sertifikat o usklađenosti prema posebnom propisu ili za koje je upotrebljivost dokazana u skladu sa projektom objekta i ovim Propisom.
(2) Održavanjem objekta ili na bilo koji drugi način ne smiju se ugroziti tehničke karakteristike i ispunjavanje propisanih zahtjeva drvene konstrukcije.

Član 35.

Na izvođenje radova na održavanju drvene konstrukcije na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Propisa koje se odnose na izvođenje drvenih konstrukcija.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36.

(1) Prilozi »A«, »B«, »C«, »D«, »E«, »F«, »G« i »H«, sa odgovarajućim sadržajem, štampani su uz ovaj Propis i njegov su sastavni dio.
(2) Ministar ovlašćen za donošenje ovoga Propisa posebnom odlukom će, osim standarda određenih u prilozima iz stava 1. ovoga člana, odrediti standarde na koje upućuju standardi iz tih priloga i druge standard, te važeća tehnička pravila bitna za primjenu ovoga Propisa. Ova odluka objavljuje se na internet-stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Član 37.

(1) Dana …. godine prestaju se primjenjivati važeća tehnička pravila i tehničke specifikacije u dijelu u kojem se odnose na projektovanje, izvođenje i održavanje drvenih konstrukcija obuhvaćenih ovim Propisom, sadržana u pravilnicima i standardima navedenim u prolozima ovog Propisa.
(2) Glavni projekat u kojem je tehničko rješenje drvene konstrukcije dato prema važećim tehničkim pravilima iz stava 1. ovoga člana smatraće se pravosnažnim dokumentom za:
– početak radova na zgradi čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 ili zgradi za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravosnažno rješenje o uslovima građenja,
– izdavanje građevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje dozvole zajedno sa revidovanim glavnim projektom podnijet do …. godine.

Član 38.

(1) U objekat koji se izvodi prema revidovanom glavnom projektu, odnosno građevinskoj dozvoli, čiji je sastavni dio glavni projekat izrađen u skladu sa važećim tehničkim pravilima iz člana 37. ovoga Propisa, smije se ugraditi građevinski proizvod specificiran prema ovom Propisu ako ima odgovarajuće ili povoljnije tehničke karakteristike, ako je to određeno izvođačkim projektom i ako je u skladu sa tim projektom utvrđeno da je upotrebljiv za taj objekat uključujući uslove njegove ugradnje i uticaje okoline.
(2) Radi sprovođenja odredbi iz stava 1. ovoga člana za dio drvene konstrukcije koji je izveden do početka ugradnje građevinskih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu, mora se popisati stanje izvedenih radova u skladu sa posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.
(3) Izvođački projekat drvene konstrukcije iz stava 1. ovoga člana mora za ugradnju građevinskih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu sadržati detaljnu razradu programa kontrole i osiguranja kvaliteta iz glavnog projekta kojom će se, u skladu sa ovim Propisom, odrediti posebno:
– karakteristike koje moraju imati građevinski proizvodi koji se ugrađuju u drvenu konstrukciju, uključujući odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevinskih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,
– ispitivanja i postupci dokazivanja upotrebljivosti građevinskih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,
– ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i upotrebljivosti drvene konstrukcije,
– uslovi građenja i drugi zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tokom izvođenja drvene konstrukcije, a koji imaju uticaj na postizanje projektovanih odnosno propisanih tehničkih karakteristika drvene konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, kao i
– drugi uslovi značajni za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima,
te u odnosu na alineje 1. do 5. ovoga stava i ocjenu međusobne usklađenosti načina dokazivanja upotrebljivosti dijela drvene konstrukcije izgrađenog do početka ugradnje građevinskih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu i kasnije izgrađenog dijela drvene konstrukcije.
(4) Odredbe stavova 1., 2. i 3. ovoga člana na odgovarajući način se primjenjuju na glavni projekat i drugu dokumentaciju zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravosnažno rješenje o uslovima građenja. Predmetni glavni projekat je izrađen u skladu sa važećim tehničkim pravilima iz člana 37. stav 1. ovoga Propisa.

Član 39.

Ako za projektovanje drvene konstrukcije u skladu sa članom 16. stavom 1. ovoga Propisa nema tehničkih specifikacija – crnogorskih standarda, odnosno standarda na koje upućuje grupa standarda MEST EN 1990, MEST EN 1991, EN 1995, EN 1997 i MEST EN 1998, primjenjuju se odredbe odgovarajućih važećih tehničkih pravila koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore, br. 51/08, 34/11, 35/13, 39/13, 33/14), ovim Propisom i standardima na koje ovaj Propis upućuje, a za određivanje kojih je u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata odgovoran projektant.

Član 40.

(1) Nakon …. godine prestaju se primjenjivati važeća tehnička pravila za dokazivanje upotrebljivosti građevinskih proizvoda za koje je potvrđivanje usklađenosti uređeno prilozima ovoga Propisa, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.
(2) Postupci izdavanja atesta o ispitivanju građevinskih proizvoda iz stava 1. ovoga člana započeti do …. godine prema važećim tehničkim pravilima dovršiće se prema tim tehničkim pravilima.
(3) Atesti o ispitivanju građevinskih proizvoda iz stava 1. ovoga člana izdati prema važećim tehničkim pravilima priznaju se kao dokaz upotrebljivosti građevinskih proizvoda do datuma važenja koji je u njima određen ali ne duže od …. godine.

Član 41.

Do potpisivanja ugovora kojim se uređuje područje građevinskih proizvoda između Crne Gore i Europske unije, označavanje građevinskih proizvoda koji odgovaraju crnogorskim standardima, donešenim u skladu sa načelima usklađivanja evropskog zakonodavstva, sprovodi se u skladu sa odredbama posebnog propisa kojim se uređuje to pitanje.

Član 42.

(1) Nakon potpisivanja ugovora iz člana 41. ovoga Propisa i u skladu sa tim ugovorom, za projektovanje, izvođenje i održavanje drvenih konstrukcija mogu se koristiti i građevinski proizvodi u skladu sa harmonizovanim tehničkim specifikacijama na koje ovaj Propis ne upućuje ako:
– su naslovi, referentne oznake i datum početka primjene tih tehničkih specifikacija, te datum završetka istovremene primjene oprečnih nacionalnih tehničkih specifikacija objavljeni u službenom listu Europske unije,
– je za te građevinske proizvode potvrđena usklađenost sa tim tehničkim specifikacijama,
– su ti proizvodi upotrebljivi u Crnoj Gori s obzirom na geografske, klimatske i druge specifičnosti Crne Gore.
(2) U drvenu konstrukciju koja se izvodi prema revidovanom glavnom projektu, odnosno građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekat izrađen u skladu sa tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis, građevinski proizvod iz stava 1. ovoga člana smije se ugraditi ako ima odgovarajuće ili povoljnije tehničke karakteristike, ako je to određeno izvođačkim projektom i ako je u skladu sa tim projektom utvrđeno da je upotrebljiv za tu drvenu konstrukciju uključujući uslove njegove ugradnje i uticaje okoline.
(3) Odredbe stavova 1. i 2. ovoga člana na odgovarajući način se primjenjuju na glavni projekat zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravosnažno rješenje o uslovima građenja. Predmetni glavni projekat je izrađen u skladu sa tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis.
(4) U slučaju iz stavova 2. i 3. ovoga člana, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe stavova 2., 3. i 4. člana 38. ovoga Propisa.

Član 43.

Ovaj Propis stupa na snagu 01.01.2017. godine osim:
– odredbe tačke A.3.2. iz Priloga »A« ovoga Propisa koja stupa na snagu danom pristupanja Crne Gore Europskoj Uniji, i
– odredbi Priloga »G« ovoga Propisa koje stupaju na snagu od dana stupanja na snagu svih crnogorskih standarda sa nacionalnim specifičnostima datim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedinog standarda, na koje upućuje taj Prilog.

Ministar
Branimir Gvozdenović

PRILOG A:

PROIZVODI OD DRVETA

A.1 Područje primjene

A.1.1 Ovim Prilogom se, u skladu sa članom 13. ovoga Propisa, propisuju tehničke karakteristike i drugi zahtjevi za  proizvode od drveta koji su sastavni dio elemenata konstrukcije odnosno prefabrikovanih elemenata iz Priloga »D« ovoga Propisa, kao i način potvrđivanja usklađenosti proizvoda od drveta ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

A.1.2 Tehničke karakteristike i drugi zahtjevi, kao i potvrđivanje usklađenosti proizvoda od drveta, određuju se, odnosno sprovodi se, prema standardima navedenim u tačkama A.6.1, A.6.2 i A.6.3 ovoga Priloga, standardima na koje ti standardi upućuju i odredbama ovoga Priloga, kao i u skladu sa odredbama posebnog propisa.

A.1.3 Proizvodi od drveta u smislu tačke A.1.1 ovoga Priloga su proizvodi proizvedeni u proizvodnom pogonu (fabrici) za takvu vrstu proizvoda, a obuhvataju:

a) konstrukcijsko drvo (rezana i tesana građa) navedeno u tački A.2.1.5, podtačake a) do b) ovoga Priloga,

b) lijepljeno lamelirano drvo navedeno u tački A.2.1.6 i proizvode na bazi drveta (npr. LVL),

c) ploče na bazi drveta navedene u tački A.2.1.7, podtačke a) do g) ovoga Priloga.

A.2 Specificirane karakteristike, potvrđivanje usklađenosti i označavanje

A.2.1 Specificirane karakteristike

A.2.1.1 Tehničke karakteristike konstrukcijskog drveta moraju ispunjavati opšte i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu konstrukcijskog drveta i zavisno od vrste konstrukcijskog drveta moraju biti specificirane prema standardima grupe MEST EN 14081 ili standardu EN 14544, standardu EN 385, standardima na koje ti standardi upućuju i odredbama ovoga Priloga.

A.2.1.2 Tehničke karakteristike nosača na bazi drveta moraju ispunjavati opšte i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu nosača na bazi drveta i zavisno od vrste nosača na bazi drveta moraju biti specificirane prema standardu MEST EN 14080 ili standardu MEST EN 14374, standardima na koje ti standardi upućuju i odredbama ovoga Priloga.

A.2.1.3 Tehničke karakteristike ploča na bazi drveta moraju ispunjavati opšte i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu ploča na bazi drveta i zavisno od vrste ploče na bazi drveta moraju biti specificirane prema standardima MEST EN 13986, MEST EN 14279, odnosno MEST EN 634-1, standardima na koje ti standardi upućuju i odredbama ovoga Priloga.

A.2.1.4 Tehničke karakteristike proizvoda od drveta moraju biti specificirane u projektu drvene konstrukcije.

A.2.1.4.1 Nezavisno od uslova upotrebe drvene konstrukcije, za konstrukcijsko drvo, lijepljeno lamelirano drvo i konstrukcijske proizvode na bazi drveta u projektu drvene konstrukcije obavezno moraju biti specificirane sljedeće karakteristike:

a) čvrstoća na savijanje

b) čvrstoća na zatezanje

c) modul elastičnosti

d) kvalitet čvrstoće vezivanja

e) bubrenje i skupljanje

f) trajnost

A.2.1.4.2 Nezavisno od uslova upotrebe drvene konstrukcije, za ploče na bazi drveta u projektu drvene konstrukcije obavezno moraju biti specificirane sljedeće karakteristike:

g) karakteristične vrijednosti čvrstoće upravno na ravan ploče (savijanje, smicanje, zatezanje, pritisak)

h) moduli krutosti (upravno na ravan ploče i u ravni ploče)

i) karakteristične vrijednosti čvrstoće u ravni ploče (savijanje, smicanje, zatezanje i pritisak)

j) gustina

k) vezivo, procenat učešća veziva i kvalitet čvrstoće vezivanja

l) stabilnost dimenzija (bubrenje) – za furnirske ploče treba definisati stabilnost dimenzija u oba smjera

m) trajnost (nivo hazarda)

n) stepen vlažnosti

A.2.1.4.3 Za ploče na bazi drveta koje odgovaraju klasi upotrebljivosti 2 i 3, osim karakteristika iz tačke A.2.1.4.2 u projektu drvene konstrukcije obavezno mora biti specificirana i karakteristika propusnosti vodene pare.

A.2.1.4.4 Za ploče na bazi drveta koje se nalaze između prostora sa različitim mikroklimatskim uslovima, osim karakteristika iz tačke A.2.1.4.2 u projektu drvene konstrukcije obavezno mora biti specificirana i karakteristika toplotne provodljivosti.

A.2.1.4.5 Za objekte koji su prema posebnom propisu svrstani u grupu zahtjevnih objekata, za sve vrste proizvoda od drveta u projektu drvene konstrukcije obavezno mora biti specificirana karakteristika otpornosti na požar.

A.2.1.4.6 U prostorima u kojima bi oslobađanje formaldehida moglo uticati na zdravlje (prostori gdje borave ljudi, životinje, prostori u kojima se čuva hrana i sl) za konstrukcijsko drvo koje se međusobno povezuje ili nastavlja lijepljenjem (zupčasto spojeno konstrukcijsko drvo), za nosače na bazi drveta i ploče na bazi drveta, u projektu drvene konstrukcije obavezno mora biti specificirana karakteristika emisije formaldehida.

A.2.1.5 Konstrukcijsko drvo proizvodi se kao:

a) konstrukcijsko drvo pravougaonog poprečnog presjeka

b) konstrukcijsko drvo okruglog poprečnog presjeka

A.2.1.6 Lijepljeno lamelirano drvo i konstrukcijski proizvodi na bazi drveta (npr. LVL)

A.2.1.7 Ploče na bazi drveta proizvode se kao:

a) višeslojne ploče od masivnog drveta (površinski sloj može biti i od materijala na bazi drveta)

b) ploče od lameliranog furnirskog drveta (LVL) – ploče sa podužno orjentisanm furnirima i ploče sa max. 20% poprečno orjentisanih furnira

c) ploče sa unakrsno orjentisanim furnirima

d) ploče sa orjentisanim iverjem (OSB)

e) ploče iverice (iverje nabacano paralelno s ravni ploče i slučajan raspored iverja u sloju – vezivo je ljepilo)

f) ploče sa česticama povezanim cementom

g) ploče vlaknatice (tvrde i vlagootporne tvrde, polutvrde, meke – smiju se koristiti samo kao elementi za ukrućenje, MDF srednjetvrde)

A.2.2 Potvrđivanje usklađenosti

A.2.2.1 Potvrđivanje usklađenosti konstrukcijskog drveta iz tačke A.2.1.5 ovoga Priloga sprovodi se, zavisno od vrste konstrukcijskog drveta, prema postupku i kriterijumima Aneksa ZA standarda grupe MEST EN 14081 ili postupku i kriterijumima Aneksa ZA standarda EN 14544, kao i odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

A.2.2.2 Potvrđivanje usklađenosti nosača na bazi drveta sprovodi, se zavisno od vrste nosača, prema postupku i kriterijumima Aneksa ZA standarda MEST EN 14080 ili postupku i kriterijumima Aneksa ZA standarda MEST EN 14374, kao i odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

A.2.2.3 Potvrđivanje usklađenosti ploča na bazi drveta iz tačke A.2.1.6 ovoga Priloga sprovodi se prema postupku i kriterijumima Aneksa ZA standarda MEST EN 13986, kao i odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

A.2.3 Označavanje

A.2.3.1 Proizvod od drveta proizveden prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici i na proizvodu prema odredbama te specifikacije. Oznaka obavezno mora sadržati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu sa posebnim propisom.

A.3 Ispitivanje

A.3.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje proizvoda od drveta, zavisno od vrste proizvoda od drveta, sprovodi se prema standardima na koje upućuje odgovarajući standard iz tačke A.6.

A.3.2 Umjesto ispitivanjem iz tačke A.3.1 ovoga Priloga, za botaničku vrstu drveta i zemlju porijekla, određene Tabelama 1 i 2 standarda MEST EN 1912, klasa čvrstoće se može odrediti i vizuelnim ili mašinskim ocjenjivanjem prema standardu EN 14081-1 i standardima na koje taj standard upućuje.

A.4 Kontrola prije ugradnje

A.4.1 Proizvod od drveta proizveden prema tehničkoj specifikaciji za koji je usklađenost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdat sertifikat o usklađenosti, smije se ugraditi u element drvene konstrukcije ako odgovara zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije.

A.4.2 Neposredno prije ugradnje proizvoda od drveta sprovodi se odgovarajući nadzor određen Prilogom »H« ovoga Propisa.

A.4.3 U slučaju sumnje u karakteristike proizvoda od drveta, moraju se prije ugradnje sprovesti ispitivanja primjenom odgovarajućih standarda na koje upućuju standardi iz tačke A.6 ovoga Priloga.

A.5 Održavanje karakteristika

A.5.1 Proizvođač i distributer proizvoda od drveta, kao i izvođač radova, dužni su preduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja karakteristika proizvoda od drveta tokom rukovanja, transporta, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim pravilima i uputstvima proizvođača.

A.6 Popis standarda

A.6.1 Standardi za konstrukcijsko drvo

EN 14081-1:2016

Timber structures. Strength graded structural timber with rectangular cross section. General requirements

MEST EN 14081-2:2013

Drvene konstrukcije - Drvene konstrukcije pravougaonog poprečnog presjeka klasirane prema čvrstoći - Dio 2: Mašinsko razvrstavanje; dodatni zahtjevi za početno ispitivanje tipa / Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for initial type testing

MEST EN 14081-3:2012

Drvene konstrukcije - Drvene konstrukcije pravougaonog poprečnog presjeka klasirane prema čvrstoći - Dio 3: Mašinsko klasiranje; dodatni zahtjevi za fabričku kontrolu proizvodnje / Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control

MEST EN 14081-4:2012

Drvene konstrukcije - Drvene konstrukcije pravougaonog poprečnog presjeka klasirane prema čvrstoći - Dio 4: Mašinsko razvrstavanje – Podešavanje mašina za razvrstavanje za mašinski kontrolisane sisteme / Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 4: Machine grading - Grading machine settings for machine controlled systems

EN 14544

Timber structures – Structural timber with round-cross section – Requirements

EN 385:2006

## Finger jointed structural timber. Performance requirements and minimum production requirements

A.6.2 Standardi za nosače na bazi drveta

MEST EN 14080:2014

Drvene konstrukcije - Lamelirane lijepljene drvene konstrukcije i lijepljeno puno drvo - Zahtjevi / Timber structures - Glued laminated timber and glued solid timber - Requirements

A.6.3 Standardi za ploče na bazi drveta

MEST EN 13986:2016

Ploče na bazi drveta za upotrebu u građevinarstvu  Karakteristike, vrednovanje usaglašenosti i označavanje / Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking

MEST EN 14279:2013

Laminirana drvna građa od furnira (LVL) - Definicije, klasifikacija i specifikacije / Laminated Veneer Lumber (LVL) - Definitions, classification and specifications

MEST EN 14374:2009

Drvena građa - Konstrukciona lamelirana drvna građa (LVL) - Zahtjevi / Timber structures - Structural laminated veneer lumber - Requirements

MEST EN 634-1:2011

Ploče iverice povezane cementom - Specifikacija - Dio 1: Opšti zahtjevi / Cement-bonded particleboards - Specification - Part 1: General requirements

PRILOG B:

MEHANIČKA SPOJNA SREDSTVA

B.1 Područje primjene

B.1.1 Ovim Prilogom se, u skladu sa članom 13. ovoga Propisa, propisuju tehničke karakteristike i drugi zahtjevi za mehanička spojna sredstva u drvenim konstrukcijama, kao i način potvrđivanja usklađenosti mehaničkih spojnih sredstava ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

B.1.2 Tehničke karakteristike i drugi zahtjevi, kao i potvrđivanje usklađenosti mehaničkog spojnog sredstva, određuju se, odnosno sprovodi se, prema standardima navedenim u tački B.6 ovoga Priloga, standardima na koje ti standardi upućuju i odredbama ovoga Priloga, kao i u skladu sa odredbama posebnog Propisa.

B.1.3 Mehanička spojna sredstva u smislu tačke B.1.1 ovoga Priloga su štapasta spojna sredstva navedena u tački B.2.1.4, podtačke a) do e) ovoga Priloga i spojna sredstva posebne izrade navedena u tački B.2.1.5, podtačke a) do b) ovoga Priloga, proizvedena u proizvodnom pogonu (fabrici) za tu vrstu proizvoda.

B.2 Specificirane karakteristike, potvrđivanje usklađenosti i označavanje

B.2.1 Specificirane karakteristike

B.2.1.1 Tehničke karakteristike štapastog spojnog sredstva moraju ispunjavati opšte i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu štapastog spojnog sredstva i moraju biti specificirane prema standardu MEST EN 14592 i standardima na koje taj standard upućuje, kao i odredbama ovoga Priloga.

B.2.1.2 Tehničke karakteristike spojnog sredstva posebne izrade moraju ispunjavati opšte i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu spojnog sredstva posebne izrade i moraju biti specificirane prema standardima MEST EN 14545 i MEST EN 912 i standardima na koje ti standardi upućuju, kao i odredbama ovoga Priloga.

B.2.1.3 Tehničke karakteristike mehaničkog spojnog sredstva moraju biti specificirane u projektu drvene konstrukcije.

B.2.1.3.1 U projektu drvene konstrukcije obavezno se specificira karakteristika zaštite od korozije u zavisnosti od vrste mehaničkog spojnog sredstva i klase upotrebljivosti kako je to navedeno u Prilogu »E«.

B.2.1.4 Vrste štapastih spojnih sredsatva su:

a) ekseri

b) zavrtnji

c) trnovi

d) vijci za drvo

e) klamfice

B.2.1.5 Vrste spojnih sredstava posebne izrade su:

a) konektor ploče

b) moždanici posebne izrade

B.2.2 Potvrđivanje usklađenosti

B.2.2.1 Potvrđivanje usklađenosti štapastih spojnih sredstava iz tačke B.2.1.4 ovoga Priloga sprovodi se prema postupku i kriterijumima Aneksa ZA standarda MEST EN 14592, kao i odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

B.2.2.2 Potvrđivanje usklađenosti spojnih sredstava posebne izrade iz tačke B.2.1.5 ovoga Priloga sprovodi se prema postupku i kriterijumima Aneksa ZA standarda MEST EN 14545 i kriterijumima standarda MEST EN 912, kao i odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa

B.2.3 Označavanje

B.2.3.1 Mehaničko spojno sredstvo proizvedeno prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici i na ambalaži prema odredbama te specifikacije. Oznaka obavezno mora sadržati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu sa posebnim propisom.

B.3 Ispitivanje

B.3.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje mehaničkih spojnih sredstava, u zavisnosti od vrste mehaničkog spojnog sredstva, sprovodi se prema standardima na koje upućuje odgovarajući standard iz tačke B.6 ovoga Priloga.

B.4 Kontrola prije ugradnje

B.4.1 Mehanička spojna sredstva proizvedena prema standardima iz tačke B.6 ovoga Priloga, za koje je usklađenost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdat sertifikat o usklađenosti, smiju se ugraditi u drvenu konstrukciju ili elemente drvene konstrukcije ako su u skladu sa zahtjevima projekta te drvene konstrukcije.

B.4.2 Neposredno prije ugradnje mehaničkih spojnih sredstava sprovodi se odgovarajući nadzor određen Prilogom «H» ovoga Propisa.

B.5 Održavanje karakteristika

B.5.1 Proizvođač i distributer mehaničkih spojnih sredstava, kao i izvođač radova, dužni su preduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja karakteristika mehaničkih spojnih sredstava tokom rukovanja, transporta, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim uputstvima proizvođača.

B.6 Popis standarda

B.6.1 Standardi za štapasta spojna sredstva

MEST EN 14592:2013

Drvene konstrukcije - Klinasti elementi za pričvršćivanje - Zahtjevi / Timber structures - Dowel-type fasteners – Requirements

B.6.2 Standardi za spojna sredstva posebne izrade

MEST EN 14545:2010

Drvene konstrukcije - Spojnice (konektori) - Zahtjevi / Timber structures - Connectors - Requirements

MEST EN 912:2012

Pričvršćivači za drvo - Specifikacije za spojnice za drvenu građu / Timber fasteners - Specifications for connectors for timbers

PRILOG C:

LJEPILA

C.1 Područje primjene

C.1.1 Ovim  Prilogom se, u skladu sa članom 13. ovoga Propisa, propisuju tehničke karakteristike i drugi zahtjevi za ljepila koji se upotrebljavaju u drvenim konstrukcijama, kao i način potvrđivanja usklađenosti ljepila ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

C.1.2 Tehničke karakteristike i drugi zahtjevi, kao i potvrđivanje usklađenosti ljepila, određuju se, odnosno sprovodi se, prema standardima navedenim u tački C.6 ovog Priloga, standardima na koje ti standardi upućuju i odredbama ovoga Priloga, kao i u skladu sa odredbama posebnog propisa.

C.1.3 Ljepila u smislu tačke C.1.1 ovoga Priloga su ljepila navedena u tački C.2.1.8, podtačke a) do b) ovoga Priloga proizvedena u proizvodnom pogonu (fabrici) za takvu vrstu proizvoda.

C.2 Specificirane karakteristike, potvrđivanje usklađenosti i označavanje

C.2.1 Specificirane karakteristike

C.2.1.1 Tehničke karakteristike ljepila iz tačke C.2.1.8.1, podtačke a) moraju ispunjavati opšte i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu ljepila i moraju biti specificirane prema standardu EN 301, standardima na koje taj standard upućuje i odredbama ovoga Priloga.

C.2.1.2 Tehničke karakteristike ljepila iz tačke C.2.1.8.1, podtačke b) moraju ispunjavati opšte i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu ljepila i moraju biti specificirane prema standardu MEST EN 12436, standardima na koje taj standard upućuje i odredbama ovoga Priloga.

C.2.1.3 Tehničke karakteristike ljepila iz tačke C.2.1.8.1, podtačke c) moraju ispunjavati opšte i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu ljepila i moraju biti specificirane prema standardu MEST EN 15425, standardima na koje taj standard upućuje i odredbama ovoga Priloga.

C.2.1.4 Tehničke karakteristike ljepila iz tačke C.2.1.8.2, podtačke a) moraju ispunjavati opšte i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu ljepila i moraju biti specificirane prema standardu MEST EN 12765, standardima na koje taj standard upućuje i odredbama ovoga Priloga.

C.2.1.5 Tehničke karakteristike ljepila iz tačke C.2.1.8.2, podtačke b) moraju ispunjavati opšte i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu ljepila i moraju biti specificirane prema standardu MEST EN 204, standardima na koje taj standard upućuje i odredbama ovoga Priloga.

C.2.1.6 Tehničke karakteristike ljepila određuje izvođač drvene konstrukcije ili proizvođač prefabrikovanog elementa u skladu sa zahtjevima koje, prema projektu ili tehničkoj specifikaciji, drvena konstrukcija ili prefabrikovani element moraju ispuniti.

C.2.1.7 Za kazeinska ljepila, osim tehničkih karakteristika određenih standardom MEST EN 12436, obavezno se moraju ispitati karakteristika otpornosti na raslojavanje i karakteristika otpornosti na učinak promjene dimenzija drveta.

C.2.1.8 Prema namjeni ljepila se dijele na:

a) ljepila za noseće drvene konstrukcije

b) ljepila za drvo za nekonstruktivne primjene (za oplatu, pregrade, ograde, ispune i sl)

C.2.1.8.1 Ljepila za noseće drvene konstrukcije su:

a) fenolna i aminoplastična

b) kazeinska

c) jednokomponentna poliuretanska

C.2.1.8.2. Ljepila za drvo za nekonstruktivne primjene su:

a) termoreaktivna (fenolna, aminoplastična, epoksidna i sl)

b) termoplastična (ostala na bazi termoplastičnih smola, PVAc, epoxy, PU I sl)

C.2.2 Potvrđivanje usklađenosti

C.2.2.1 Potvrđivanje usklađenosti ljepila iz tačke C.2.1.8 sprovodi se, u zavisnosti od vrste ljepila, prema odredbama tačaka C.2.2.1.1, C.2.2.1.2, C.2.2.1.3, C.2.2.1.4 i C.2.2.1.5 kao i odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

C.2.2.1.1 Potvrđivanje usklađenosti ljepila iz tačke C.2.1.8.1, podtačke a) sprovodi se prema standardu EN 301 i standardima na koje taj standard upućuje, primjenom sistema ocjenjivanja usklađenosti 1, 3 ili 4 za karakteristike vezane za zahtjeve u uslovima požara u skladu sa odredbama posebnog propisa kao i sistema ocjenjivanja 2+ za sve ostale karakteristike.

C.2.2.1.2 Potvrđivanje usklađenosti ljepila iz tačke C.2.1.8.1, podtačke b) sprovodi se prema standardu MEST EN 12436 i standardima na koje taj standard upućuje, primjenom sistema ocjenjivanja usklađenosti 1, 3 ili 4 za karakteristike vezane za zahtjeve u uslovima požara u skladu sa odredbama posebnog propisa kao i sistema ocjenjivanja 2+ za sve ostale karakteristike.

C.2.2.1.3 Potvrđivanje usklađenosti ljepila iz tačke C.2.1.8.1, podtačke c) sprovodi se prema standardu MEST EN 15425 i standardima na koje taj standard upućuje, primjenom sistema ocjenjivanja usklađenosti 1, 3 ili 4 za karakteristike vezane za zahtjeve u uslovima požara u skladu sa odredbama posebnog propisa kao i sistema ocjenjivanja 2+ za sve ostale karakteristike.

C.2.2.1 .4 Potvrđivanje usklađenosti ljepila iz tačke C.2.1.8.2. podtačke a) sprovodi se prema standardu MEST EN 12765 primjenom sistema ocjenjivanja usklađenosti 3.

C.2.2.1.5 Potvrđivanje usklađenosti ljepila iz tačke C.2.1.8.2, podtačke b) sprovodi se prema standardu MEST EN 204 primjenom sistema ocjenjivanja usklađenosti 3.

C.2.3 Označavanje

C.2.3.1 Ljepilo proizvedeno prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici i na ambalaži prema odredbama te specifikacije Oznaka mora obavezno sadržati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu sa posebnim propisom.

C.3 Ispitivanje

C.3.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje ljepila, u zavisnosti od vrste ljepila, sprovodi se prema standardima na koje upućuje odgovarajući standard iz tačke C.6 za određenu vrstu ljepila.

C.4 Kontrola prije ugradnje

C.4.1 Ljepilo proizvedeno prema tehničkoj specifikaciji za koje je usklađenost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdat sertifikat o usklađenosti, smije se ugraditi u drvenu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve izvođača drvene konstrukcije ili proizvođača prefabrikovanog elementa, odnosno ako je u skladu sa zahtjevima projekta te drvene konstrukcije.

C.4.2 Neposredno prije ugradnje ljepila potrebno je vizuelno prekontrolisati boju, viskoznost, eventualnu pojavu taloga, postojanje grudvica i sl.

C.4.3 Neposredno prije ugradnje ljepila sprovodi se odgovarajući nadzor određen prilogom »H« ovoga Propisa.

C.5 Održavanje karakteristika

C.5.1 Proizvođač i distributer ljepila, kao i izvođač radova, dužni su preduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja karakteristika ljepila tokom rukovanja, transporta, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim uputstvima proizvođača.

C.6 Popis standarda

C.6.1 Standardi za ljepila za noseće drvene konstrukcije

MEST EN 12436:2010

Ljepila za noseće drvene konstrukcije - Kazeinska ljepila - Klasifikacija i zahtjevi za performanse / Adhesives for load-bearing timber structures - Casein adhesives - Classification and performance requirements

EN 301:2013

Adhesives, phenolic and aminoplastic, for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements

MEST EN 15425:2011

Ljepila - Jednokomponentni poliuretan za noseće drvene konstrukcije - Klasifikacija i zahtjevi za performanse / Adhesives - One component polyurethane for load bearing timber structures - Classification and performance requirements

C.6.2 Standardi za ljepila za drvo za nekonstruktivne primjene

MEST EN 12765:2010

Klasifikacija termoreaktivnih ljepila za drvo koja se ne primjenjuju za konstrukcije / Classification of thermosetting wood adhesives for non-structural applications

MEST EN 204:2011

Klasifikacija termoplastičnih ljepila za drvo koji se ne primjenjuju za konstrukcije / Classification of thermoplastic wood adhesives for non-structural applications

PRILOG D:

PREFABRIKOVANI ELEMENTI

D.1 Područje primjene

D.1.1 Ovim  Prilogom se, u skladu sa članom 13. ovoga Propisa, propisuju tehničke karakteristike i drugi zahtjevi za prefabrikovane elemente drvenih konstrukcija (u daljem tekstu: prefabrikovani elementi), ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

D.1.2 Prefabrikovani element u smislu tačke D.1.1 je element izrađen ili proizveden na mjestu različitom od konačnog mjesta u objektu, na gradilištu, za potrebe toga gradilišta, ili proizveden u pogonu za proizvodnju prefabrikovanih elemenata, od proizvoda od drveta, proizvedenih prema Prilogu »A«, mehaničkih spojnih sredstava proizvedenih prema prilogu »B«, ljepila proizvedenih prema prilogu «C», zaštitnih sredstava proizvedenih prema prilogu »E« i drugih proizvoda.

D.1.3 Tehničke karakteristike i drugi zahtjevi, kao i dokazivanje upotrebljivosti, odnosno potvrđivanje usklađenosti prefabrikovanog elementa, određuju se, odnosno sprovode, prema tački D.1.3.1 odnosno tački D.1.3.2 ovoga Priloga, kao i u skladu sa odredbama posebnog propisa.

D.1.3.1 Tehničke karakteristike i drugi zahtjevi, kao i dokazivanje upotrebljivosti prefabrikovanog elementa izrađenog prema projektu drvene konstrukcije, određuju se, odnosno sprovodi, u skladu sa tim projektom.

D.1.3.2 Tehničke karakteristike i drugi zahtjevi, kao i potvrđivanje usklađenosti prefabrikovanog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji (standardu ili tehničkom dopuštenju) određuju se, odnosno sprovodi, prema toj specifikaciji.

D.2 Specificirane karakteristike, dokazivanje upotrebljivosti, potvrđivanje usklađenosti i označavanje

D.2.1 Specificirane karakteristike

D.2.1.1 Tehničke karakteristike prefabrikovanih elemenata moraju ispunjavati opšte i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u objektu i moraju biti specificirane prema standardu  EN 14732, te, u zavisnosti od vrste prefabrikovanog elementa, i prema standardima MEST EN 14250 ili MEST EN 13377, standardima na koje ti standardi upućuju i odredbama ovoga Priloga.

D.2.1.2 Tehničke karakteristike proizvoda od drveta, mehaničkih spojnih sredstava, veziva i zaštitnih sredstava od kojih se izrađuje odnosno proizvodi prefabrikovani element moraju biti specificirane prema Prilogu »A«, Prilogu »B«, Prilogu »C«, odnosno prilogu »E« ovoga Propisa.

D.2.1.3 Tehničke karakteristike drugih proizvoda, osim onih na koje upućuje tačka D.2.1.2, a od kojih se izrađuje odnosno proizvodi prefabrikovani element, moraju biti specificirane prema odgovarajućim standardima za te vrste proizvoda.

D.2.1.4 Prefabrikovani element izrađuje se, odnosno proizvodi za:

a) konstruktivnu upotrebu (element djelimično prefabrikovane drvene konstrukcije, element prefabrikovane drvene konstrukcije ili zasebna konstrukcija),

b) nekonstruktivnu upotrebu (oplate, pregrade, ograde, ispune).

D.2.1.5 Tehničke karakteristike prefabrikovanog elementa moraju se specificirati u projektu drvene konstrukcije, a u slučaju prefabrikovanog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji, specificiraju se u tehničkoj specifikaciji za taj element.

D.2.2 Dokazivanje upotrebljivosti, potvrđivanje usklađenosti

D.2.2.1 Dokazivanje upotrebljivosti prefabrikovanog elementa izrađenog prema projektu drvene konstrukcije sprovodi se prema projektu drvene konstrukcije, te odredbama ovoga Priloga, i uključuje zahtjeve za:

a) kontrolom izrade i ispitivanja tipa prefabrikovanog elementa od strane izvođača, kao i

b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom kontrole izrade prefabrikovanog elementa od strane izvođača,

na način primjeren postizanju tehničkih karakteristika drvene konstrukcije u skladu sa ovim Propisom.

D.2.2.2 Potvrđivanje usklađenosti prefabrikovanog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji sprovodi se prema odredbama te specifikacije, kao i odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

D.2.3 Označavanje

D.2.3.1 Prefabrikovani element izrađen prema projektu drvene konstrukcije označava se na otpremnici i na samom elementu u skladu sa oznakom iz projekta.

D.2.3.2 Prefabrikovani element proizveden prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici i na samom elementu u skladu sa odredbama te specifikacije. Oznaka mora obavezno sadržati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu sa posebnim propisom.

D.3 Ispitivanje

D.3.1 Prefabrikovani element izrađen prema projektu drvene konstrukcije ispituje se prema tom projektu.

D.3.2 Prefabrikovani element proizveden prema tehničkoj specifikaciji ispituje se prema toj specifikaciji.

D.4 Projektovanje

D.4.1 Prefabrikovani element projektuje se u skladu sa odredbama Priloga »F« odnosno Priloga »G«, kao i odredbama ovoga Propisa.

D.4.2 Projektom prefabrikovanog elementa moraju se dokazati tehničke karakteristike i ponašanje za sve faze predviđenog eksploatacionog vijeka elementa, tj. za fazu izrade, prenosa, skladištenja, transporta do gradilišta, ugradnje, upotrebe, održavanja i demontaže.

D.5 Građenje, izrada i proizvodnja

D.5.1 Pri građenju drvene konstrukcije sa prefabrikovanim elementima treba na odgovarajući način primijeniti pravila određena Prilogom »H« ovoga Propisa, kao i:

– pojedinosti koje se odnose na sve faze predviđenog eksploatacionog vijeka elemenata,

– pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale spojeva, kao i standarde kojima se potvrđuje usklađenost tih proizvoda,

– pojedinosti koje se odnose na upotrebu i održavanje,

date projektom drvene konstrukcije i/ili tehničkim uputstvom za ugradnju i upotrebu.

D.5.2 Pri izradi prefabrikovanog elementa na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Priloga »H« ovoga Propisa.

D.5.3 Pri proizvodnji prefabrikovanog elementa treba poštovati pravila određena odgovarajućom tehničkom specifikacijom za taj proizvod.

D.6 Kontrola prije ugradnje

D.6.1 Prefabrikovani element izrađen u skladu sa projektom drvene konstrukcije smije se ugraditi u drvenu konstrukciju ako je usklađenost proizvoda od drveta, mehaničkih spojnih sredstava, veziva i zaštitnih sredstava potvrđena i ako je upotrebljivost prefabrikovanog elementa dokazana na način određen projektom drvene konstrukcije i ovim Prilogom.

D.6.2 Prefabrikovani element proizveden prema tehničkoj specifikaciji, za koji je usklađenost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdat sertifikat o usklađenosti, smije se ugraditi u drvenu konstrukciju ako je u skladu sa zahtjevima projekta te drvene konstrukcije.

D.6.3 Neposredno prije ugradnje prefabrikovanog elementa sprovodi se odgovarajući nadzor određen Prilogom »H« ovoga Propisa.

D.7 Popis standarda

D.7.1 Standardi za prefabrikovane elemente

EN 14732:2011

Timber structures. Prefabricated wall, floor and roof elements. Requirements

MEST EN 14250:2010

Drvene konstrukcije - Zahtjevi za proizvod za prefabrikovane konstruktivne elemente spojene bušenim metalnim pločama / Timber structures - Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners

MEST EN 13377:2016

Montažni drveni nosači oplate - Zahtjevi, klasifikacija i ocjena / Prefabricated timber formwork beams - Requirements, classification and assessment

PRILOG E:

ZAŠTITA DRVENIH KONSTRUKCIJA

E.1 Područje primjene

E.1.1 Ovim Prilogom se, u skladu sa članom 10. ovoga Propisa, propisuju tehničke karakteristike i drugi zahtjevi zaštite drvene konstrukcije i zaštitnih sredstava, kao i način potvrđivanja usklađenosti zaštitnih sredstava, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

E.1.2 Tehničke karakteristike i drugi zahtjevi zaštite drvene konstrukcije i zaštitnih sredstava, kao i potvrđivanje usklađenosti zaštitnih sredstava, određuje se, odnosno sprovodi, u zavisnosti od vrste zaštite odnosno zaštitnog sredstva, prema odredbama ovoga Priloga, standardima na koje on upućuje, te u skladu sa odredbama posebnog Propisa.

E.1.3 Zaštita drvene konstrukcije u smislu tačke E.1.1 obuhvata građevinsko-fizičke, konstruktivne, organizacione i hemijske mjere zaštite od atmosferskih uticaja, uticaja unutrašnje klime, uticaja procjednih i drugih voda kao i bioloških i požarnih uticaja, radi očuvanja bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti i otpornosti na požar drvene konstrukcije.

E.2 Tehničke karakteristike zaštite drvene konstrukcije

E.2.1 Tehničke karakteristike zaštite drvene konstrukcije moraju biti takve da tokom eksploatacionog vijeka objekta uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje zaštite drvene konstrukcije, ona podnese sve uticaje uobičajene upotrebe i uticaje okoline, tako da tokom izvođenja i upotrebe predvidiva dejstva na objekat ne prouzrokuju gubitak tehničkih karakteristika drvene konstrukcije.

E.2.2 Tehničke karakteristike zaštite drvene konstrukcije moraju biti takve da, u zavisnoti od stepena izloženosti drvene konstrukcije određenom prema odgovarajućim odredbama standarda grupe MEST EN 335, osiguraju ravnotežnu vlažnost tokom eksploatacionog vijeka objekta, s tim da je vlažnost uvijek takva da osigura zaštitu protiv gljiva kao uzročnika truleži i omogućava stabilnost dimenzija, a da na taj način ne prouzrokuje trajne deformacije.

E.2.3 Svojstva zaštite drvene konstrukcije u pogledu zaštite od požara moraju biti usklađena sa zahtjevima posebnih propisa, kao i sa zahtjevima standarda na koje upućuje Prilog »F«, odnosno Prilog »G« ovoga Propisa.

E.2.4 Zaštita drvene konstrukcije mora obuhvatiti zaštitu svih pojedinačnih elemenata drvene konstrukcije zasebno (drvenih, metalnih i drugih), kao i zaštitu drvene konstrukcije u cjelini.

E.2.5 Zaštitom pojedinih elemenata drvene konstrukcije ne smije se nepovoljno djelovati na zaštitu drugih elemenata.

E.2.6 Antikorozivna zaštita metalnih djelova koji su sastavni dio drvene konstrukcije sprovodi se prema odredbama posebnih Propisa i u skladu sa odgovarajućim odredbama standarda EN 1992, EN 1993 kao i primjerima minimalne antikorozivne zaštite metalnih djelova u zavisnosti od klasa upotrebljivosti datih standardom  EN 1995-1-1.

E.3 Proizvodi za zaštitu drvene konstrukcije

E.3.1 Specificirane karakeristike, potvrđivanje usklađenosti i označavanje

E.3.1.1 Specificirane karakteristike

E.3.1.1.1 Tehničke karakteristike zaštitnih sredstava moraju ispunjavati opšte i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu zaštitnih sredstava i moraju biti specificirane prema odgovarajućim standardima iz tačke E.6, standardima na koje ti standardi upućuju i odredbama ovoga Priloga.

E.3.1.1.2 Vrste zaštitnih sredstava su:

a) Sredstva za zaštitu od abiotskih uzroka razgradnje (atmosferilije, hidroliza, utezanje, bubrenje, vitoperenje, površinske promjene boje nastale UV zračenjem, pucanje i raspucavanje, habanje, abrazija, ….bez požara)

b) Sredstva za zaštitu od bioloških uzročnika razgradnje (insekti, bakterije, gljive uzročnici plijesni, promjene boje i truleži, te ostale štetočine)

c) Sredstva za zaštitu od požara (antipireni, protivpožarna sredstva)

E.3.1.1.3 Tehničke karakteristike zaštitnih sredstava moraju biti specificirane u projektu drvene konstrukcije.

E.3.1.1.4 Za zaštitno sredstvo iz tačke E.3.1.1.2, podtačke a) tehnička karakteristika vodoodbojnosti obavezno se specificira u projektu drvene konstrukcije.

E.3.1.1.5 Za zaštitno sredstvo iz tačke E.3.1.1.2, podtačke b) tehnička karakteristika djelotvornosti protiv djelovanja bioloških uzročnika razgradnje obavezno se specificira u projektu drvene konstrukcije i to za one biološke uzročnike razgradnje koji su, u zavisnosti od nivoa opasnosti od biološkog napada određenog u skladu sa standardom EN 335-1, prisutni u drvenoj konstrukciji.

E.3.1.1.6 Za zaštitno sredstvo iz tačke E.3.1.1.2, podtačke, c) tehnička karakteristika reakcije na požar obavezno se specificira u projektu drvene konstrukcije u odnosu na projektom predviđenu otpornost drvene konstrukcije na požar.

E.3.1.2 Potvrđivanje usklađenosti

E.3.1.2.1 Potvrđivanje usklađenosti zaštitnih sredstava iz tačke E.3.1.1.2 sprovodi se, u zavisnosti od vrste zaštitnog sredstva, prema odredbama tačke E.3.1.2.1.1, tačke E.3.1.2.1.2 i tačke E.3.1.2.1.3, kao i odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

E.3.1.2.1.1. Potvrđivanje usklađenosti zaštitnih sredstava iz tačke E.3.1.1.2, podtačke a), u zavisnosti od vrste zaštitnog sredstva, sprovodi se za karakteristike zaštite od abiotskih uzroka prema odgovarajućim standardima iz tačke E.6 primjenom sistema ocjenjivanja usklađenosti 4 prema posebnom propisu.

E.3.1.2.1.2 Potvrđivanje usklađenosti zaštitnih sredstava iz tačke E.3.1.1.2, podtačke b), u zavisnosti od vrste zaštitnog sredstva, sprovodi se za svojstva zaštite od bioloških uzročnika prema odgovarajućim standardima iz tačke E.6 primjenom sistema ocjenjivanja usklađenosti 3 prema posebnom propisu.

E.3.1.2.1.3 Potvrđivanje usklađenosti zaštitnih sredstava iz tačke E.3.1.1.2, podtačke c), u zavisnosti od vrste zaštitnog sredstva, sprovodi se za svojstva zaštite od požara prema odgovarajućim standardima iz tačke E.6 primjenom sistema ocjenjivanja usklađenosti 1+ prema posebnom propisu.

E.3.1.3 Označavanje zaštitnih sredstava.

E.3.1.3.1 Zaštitna sredstva proizvedena prema odgovarajućem standardu iz tačke E.6 označavaju se na otpremnici i na ambalaži prema odredbama tog standarda, pri čemu oznaka mora sadržati obavještenje o karakteristikama za koje je potvrđena usklađenost kao i poziv na taj standard, a u skladu sa posebnim propisom.

E.3.2 Ispitivanje zaštitnih sredstava

E.3.2.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje karakteristika zaštitnog sredstva iz tačke E.3.1.1.2, sprovodi se, u zavisnosti od vrste zaštitnog sredstva, prema odgovarajućim standardima iz tačke E.6 i standardima na koje ti standardi upućuju.

E.3.3 Kontrola zaštitnog sredstva prije ugradnje

E.3.3.1 Zaštitno sredstvo proizvedeno prema tehničkoj specifikaciji, za koje je usklađnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdat sertifikat o usklađenosti, smije se ugraditi u drvenu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve iz projekta drvene konstrukcije.

E.3.3.2 Neposredno prije ugradnje zaštitnog sredstva sprovodi se odgovarajući nadzor određen prilogom »H« ovoga Propisa.

E.3.4 Održavanje karakteristika zaštitnog sredstva

E.3.4.1 Proizvođač i distributer zaštitnog sredstva, kao i izvođač radova, dužni su preduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja karakteristika zaštitnog sredstva tokom rukovanja, transporta, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim uputstvima proizvođača.

E.4 Projektovanje zaštite drvene konstrukcije

E.4.1 Projektovanje, proračun i izvođenje

E.4.1.1 Za osnove proračuna zaštite drvene konstrukcije u dijelu zaštite od dejstva požara primjenjuju se standardi na koje upućuje Prilog »F«, odnosno Prilog »G« ovoga Propisa, kao i standardi na koje ti standardi upućuju, ako ovim Propisom nije drugačije određeno.

E.4.1.2 Pri projektovanju zaštite drvene konstrukcije u dijelu zaštite od atmosferskih dejstava, dejstava unutrašnje klime, dejstva procjednih i drugih voda kao i bioloških dejstava, primjenjuju se odredbe tačaka E.4.1.2.1, E.4.1.2.2, E.4.1.2.3 i E.4.1.2.4 ovoga Priloga.

E.4.1.2.1 Pri projektovanju građevinsko-fizičkih mjera zaštite drvene konstrukcije treba posebno:

– svesti na najmanju moguću mjeru uticaj padavina ili vlaženje elemenata konstrukcije iz okoline ili iz susjednih elemenata konstrukcije (npr strehama, nadstrešnicama, zidnim prepustima i sl),

– onemogućiti kontakt elemenata konstrukcije sa tlom, zemljom ili drugim materijalima i sredinama koje mogu prouzrokovati prekomjerno vlaženje (npr. odizanjem elementa drvene konstrukcije od tla, oblaganjem i sl),

– dugoročno zaštititi od vremenskih uticaja one elemente drvene konstrukcije koji su izloženi padavinama, te omogućiti njihovu jednostavnu zamjenu,

– omogućiti što veći protok vazduha i pristup elementima drvene konstrukcije radi obavljanja kontrolnih pregleda.

E.4.1.2.2 Pri projektovanju konstruktivnih mjera zaštite drvene konstrukcije treba posebno:

– osigurati oticanje tekuće vode sa drvenih površina i što kraće moguće zadržavanje vode i snijega na izloženim površima (obradom površine, zaobljavanjem krajeva nosača i sl),

– spriječiti prodor padavina u poprečne presjeke (pokrivanjem, premazivanjem, zaptivanjem i sl),

– omogućiti što veću moguću cirkulaciju vazduha i isušivanje svih djelova konstrukcije.

E. 4.1.2.3 Pri projektovanju sistemskih mjera zaštite drvene konstrukcije treba posebno:

– dati takvo tehničko rješenje objekta kojim će se tokom eksploatacije objekta, stalnim ili povremenim provjetravanjem, spriječiti da drvena konstrukcija bude izložena vazduhu relativne vlažnosti veće od 80% u zatvorenim prostorima,

– odrediti način sanacije zaštite drvene konstrukcije kada se ta zaštita ošteti tokom transporta, obrade, međuskladištenja i montaže drvene konstrukcije,

– odrediti, u skladu sa posebnim propisom, uslove upravljanja građevinskim otpadom koji nastaje zamjenom djelova drvene konstrukcije tokom održavanja objekta ili prilikom njegovog uklanjanja.

E.4.1.2.4 Pri projektovanju hemijskih mjera zaštite drvene konstrukcije treba posebno:

– površinskim premazom spriječiti propadanje površine usljed vlaženja i sunčevog zračenja,

– odrediti vrstu i postupak nanošenja zaštitnog sredstva uzimajući u obzir vrstu drveta, namjenu, stepen izloženosti prema odgovarajućim odredbama grupe standarda MEST EN 335, estetiku, trajnost prema odgovarajućim odredbama standarda EN 1995-1-1, MEST EN 350-1:2014, MEST EN 350-2:2014, MEST EN 460:2010, ENV 1099 i tačkama C.3., C.4. i C.5. standarda MEST EN 14080, zaštitu površine nakon postupka, svrhu, izloženost naknadnom vlaženju, uticaj korozije na metalne djelove, uticaj na okolinu, održavanje konstrukcije, način montaže, prethodno preduzete mjere konstruktivne zaštite, emisiju formaldehida i sl.

– odrediti postupak nanošenja završnog premaza elemenata drvene konstrukcije kada su ti elementi preventivno zaštićeni u proizvodnom pogonu, ako je tehničkim rješenjem drvene konstrukcije predviđeno da će se završni sloj nanositi na gradilištu.

E.4.1.3 Prilikom projektovanja mjera zaštite iz tačaka E.4.1.2.1, E.4.1.2.2 i E.4.1.2.4 potrebno je prednost dati građevinsko-fizičkim kao i konstruktivnim mjerama zaštite, dok se hemijske mjere zaštite primjenjuju:

– ako se građevinsko-fizičkim i konstruktivnim mjerama zaštite ne postiže propisani nivo zaštite.

– ako klimatske i ostale prilike posebno doprinose razvoju bioloških uzročnika razgradnje (insekti i gljive u vlažnijoj i/ili toplijoj klimi jače napadaju, čemu takođe pogoduje i blizina šume, mikroklima itd)

E.4.1.4 Pri projektovanju zaštite drvene konstrukcije moraju se uzeti u obzir i eventualni nepovoljni učinci primijenjenih mjera zaštite i/ili zaštitnih sredstava na ispunjavanje tehničkih karakteristika drvene konstrukcije iz člana 6. ovoga Propisa.

E.4.2 Tehničke karakteristike zaštitnih sredstava

E.4.2.1 Tehničke karakteristike građevnskih proizvoda, koji su sastavni djelovi zaštite drvene konstrukcije, specificiraju se u projektu drvene konstrukcije, prema odredbama tačke E.3.1 ovoga Priloga.

E.5 Izvođenje zaštite drvene konstrukcije

E.5.1 Izvođenje, nadzor i kontrolni postupci na gradilištu

E.5.1.1 Tokom transporta, obrade, međuskladištenja, montaže i upotrebe potrebno je spriječiti vlaženje drvene građe, izbjegavanjem direktnog kontakta sa vodom ili tlom, ispravnim slaganjem elementa i natkrivanjem.

E.5.1.2 Elemente drvene konstrukcije treba slagati u slogove tako da su natkriveni, međusobno razmaknuti i izloženi stalnom provjetravanju. Pri skladištenju na slobodnom prostoru lijepljeno lamelirano drvo, namijenjeno ugradnji u konstrukciju, obavezno se mora u što kraćem periodu ugraditi.

E.5.1.3 Nije dopuštena preventivna zaštita (impregnacija) primjenom hemijskih zaštitnih sredstava na gradilištu.

E.5.1.4 Odredba iz tačke E.5.1.3 ne odnosi se na slučaj nanošenja završnog premaza kada je to određeno projektom drvene konstrukcije, kao i na sanaciju zaštite koja je nužna zbog eventualnog oštećenja zaštite prilikom transporta, obrade, međuskladištenja i montaže elemenata drvene konstrukcije.

E.5.1.5 U slučaju izvođenja radova prema tački E.5.1.4 mora se spriječiti emisija opasnih materija u okolinu, te sprovesti odgovarajuće mjere zaštite na radu.

E.5.1.6 Prilikom nanošenja zaštitnog sredstva potrebno je u svemu se pridržavati tehničkih uputstava proizvođača i zahtjeva iz projekta drvene konstrukcije.

E.5.1.7 Prije nanošenja zaštitnog sredstva potrebno je površinu elementa konstrukcije očistiti prema zahtjevima projekta i u skladu sa tehničkim uputstvom proizvođača.

E.5.1.8 Za zaštitu elemenata konstrukcije sa lijepljenim spojevima nije dopuštena upotreba zaštitnog sredstva (premaza) koje hemijski reaguje sa upotrijebljenim ljepilom.

E.5.1.9 Tokom izvođenja drvene konstrukcije potrebno je otpadnim količinama zaštitnih sredstava upravljati u skladu sa posebnim propisom.

E.5.1.10 Na gradilištu je potrebno sprovoditi nadzor i kontrolne postupke u skladu sa odredbama Priloga »G« ovoga Propisa.

E.5.2 Upotrebljivost zaštite

E.5.2.1 Pri dokazivanju upotrebljivosti zaštite drvene konstrukcije treba uzeti u obzir:

a) zapise u građevinskom dnevniku o karakteristikama i drugim podacima o zaštiti drvene konstrukcije,

b) dokaze upotrebljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o sprovedenim postupcima i dr) koje je izvođač obezbijedio tokom sprovođenja postupaka zaštite drvene konstrukcije,

c) uslove građenja i druge okolnosti koje, prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvođač mora imati na gradilištu, kao i dokumentaciji koju mora imati proizvođač građevinskog proizvoda, mogu biti od uticaja na tehničke karakteristike zaštite drvene konstrukcije.

E.5.3 Naknadno dokazivanje karakteristika zaštite

E.5.3.1 Za zaštitu drvene konstrukcije koja nema projektom predviđene tehničke karakteristike ili se iste ne mogu utvrditi zbog nedostatka potrebne dokumentacije, moraju se naknadnim ispitivanjima i naknadnim proračunima utvrditi tehničke karakteristike.

E.5.3.2 Radi utvrđivanja tehničkih karakteristika zaštite drvene konstrukcije, prema tački E.5.3.1 ovoga Priloga, potrebno je prikupiti odgovarajuće podatke o zaštiti drvene konstrukcije i okolnostima pri njenom izvođenju u obimu i mjeri koji omogućavaju procjenu stepena ispunjavanja bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, požarne otpornosti i drugih bitnih zahtjeva za objekat prema odredbama posebnih propisa.

E.5.4 Održavanje zaštite

E.5.4.1 Postupke vezane za održavanje zaštite drvene konstrukcije treba sprovoditi prema odredbama ovoga Priloga i odgovarajućim standardima iz tačke E.6 kao i odgovarajućom primjenom odredbi ostalih Priloga ovoga Propisa.

E.5.4.2 Redovni vizuelni pregledi, u svrhu održavanja zaštite drvene konstrukcije, sprovode se u skladu sa zahtjevima iz projekta objekta, ali najmanje jednom godišnje.

E.5.4.3 Utvrđivanje stanja zaštite drvene konstrukcije u odnosu na projektovane karakteristike, u svrhu održavanja zaštite drvene konstrukcije, mora se sprovesti najmanje svakih 5 godina.

E.5.1.4. Način obavljanja redovnih pregleda, u svrhu održavanja zaštite drvene konstrukcije, određuje se projektom objekta, a uključuje najmanje:

a) vizuelni pregled, u koji je uključeno utvrđivanje stepena oštećenja zaštite kao i eventualnih oštećenja drvene konstrukcije koja su bitna za očuvanje tehničkih karakteristika zaštite,

b) utvrđivanje stanja zaštite, ako se na osnovu vizuelnog pregleda opisanog u podtački a) sumnja u ispunjavanje karakteristika zaštite.

E.6 Popis standarda

E.6.1 Standardi vezani za trajnost drveta

EN 335-1:2006

## Durabiltity of wood and wood-based products. Definitions of use classes. General

EN 335-2:2006

## Durability of wood and wood-based products. Definition of use classes. Application to solid wood

EN 335-3:1996

## Hazard classes of wood and wood-based products against biological attack. Application to wood-based panels

MEST EN 350-1:2014

## Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Prirodna trajnost masivnog drveta - Dio 1: Uputstvo o principima ispitivanja i klasifikaciji prirodne trajnosti drveta / Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood - Part 1: Guide to the principles of testing and classification of the natural durability of wood

MEST EN 350-2:2014

## Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Prirodna trajnost masivnog drveta - Dio 2: Uputstvo o prirodnoj trajnosti i podesnosti za tretiranje izabranih vrsta drveta značajnih za Evropu / Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood - Part 2: Guide to natural durability and treatability of selected wood species of importance in Europe

MEST EN 460:2010

## Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Prirodna trajnost masivnog drveta - Uputstvo o zahtjevima za trajnost drveta u odnosu na klase opasnosti / Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood - Guide to the durability requirements for wood to be used in hazard classes

MEST EN 14080:2014

## Drvene konstrukcije - Lamelirane lijepljene drvene konstrukcije i lijepljeno puno drvo - Zahtjevi / Timber structures - Glued laminated timber and glued solid timber - Requirements

DD ENV 1099:1998

## Plywood. Biological durability. Guidance for the assessment of plywood for use in different hazard classes

E.6.2 Standardi za zaštitna sredstva

MEST EN 351-1:2010

## Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Masivno drvo tretirano sredstvom za zaštitu - Dio 1: Klasifikacija prodiranja i zadržavanja sredstva za zaštitu / Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 1: Classification of preservative penetration and retention

MEST EN 599-1:2016

## Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Efikasnost preventivnih sredstava za zaštitu drveta koja je određena biološkim ispitivanjima - Dio 1: Specifikacija u skladu sa klasama upotrebe / Durability of wood and wood-based products - Efficacy of preventive wood preservatives as determined by biological tests - Part 1: Specification according to use class

MEST EN 599-2:2011

## Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Performansa preventivnih sredstava za zaštitu drveta koja je određena biološkim ispitivanjima - Dio 2: Klasifikacija i obilježavanje / Durability of wood and wood-based products - Performance of preventive wood preservatives as determined by biological tests - Part 2: Classification and labelling

MEST EN 15228:2012

## Drvene konstrukcije - Zaštita drvenih konstrukcija protiv štetnih uticaja biološkog porijekla / Structural timber - Structural timber preservative treated against biological attack

MEST EN 927-1:2015

## Boje i lakovi - Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za površine drveta izložene spoljašnjim uslovima - DIo 1: Klasifikacija i izbor / Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 1: Classification and selection

DD ENV 927-2:2000

## Paints and varnishes. Coating materials and coating systems for exterior wood. Performance specification

EN 971-1:1996

## Paints and varnishes. Terms and definitions for coating materials. General terms

E.6.3 Standardi za zaštitu od požara

MEST EN 13501-1:2011

## Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata - Dio 1: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar / Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

EN 1995-1-2:2004

## Eurocode 5. Design of timber structures. General. Structural fire design

PRILOG F:

PROJEKTOVANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA U SKLADU SA VAŽEĆIM TEHNIČKIM PRAVILIMA

F.1 Područje primjene

F.1.1 Ovim Prilogom se, u skladu sa članom 17. ovoga Propisa, propisuju pravila za projektovanje drvenih konstrukcija objekata iz stava 1. istoga člana, u skladu sa važećim tehničkim pravilima, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

F.1.2 Ovaj Prilog odnosi se na projektovanje drvenih konstrukcija objekata uzimajući u obzir i odgovarajuća pravila za dejstva na noseće drvene konstrukcije, pravila za izvođenje u seizmičkim područjima i pravila za temeljenje.

F.2 Projektovanje, proračun i izvođenje

F.2.1 Za projektovanje i proračun drvenih konstrukcija objekata primjenjuju se odredbe ovoga Priloga i važeća tehnička pravila određena ovim Prilogom. Pojam »objekat« i »građevinski objekat«, koji se koristi u važećim tehničkim pravilima, odgovara pojmu »objekat« prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata.

F.2.2 Za dejstva na noseće drvene konstrukcije objekata primjenjuju se Privremeni tehnički propisi za opterećenja zgrada – samo tačke 213. Opterećenje snegom i poglavlje 3. Dopunska opterećenja (Službeni list SFRJ, br. 61/48), Pravilnik o tehničkim normativima za opterećenja nosećih građevinskih konstrukcija (Službeni list SFRJ, br. 26/88), Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja mostova (Službeni list SFRJ, br. 1/91), Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja i kategorizaciju železničkih mostova, propusta i ostalih objekata na železničkim prugama (Službeni list SFRJ, br. 23/92) i odredbe ovoga Priloga, kao i važeća tehnička pravila koja su vezana uz primjenu tih pravilnika.

F.2.3 Za izvođenje objekata u seizmičkim područjima primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ, br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90), Seizmološke karte – Prilog pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima i odredbe ovoga Priloga, kao i važeća tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.

F.2.4 Za proračun i konstruisanje drvenih konstrukcija objekata primjenjuju se standardi JUS U.D0.001, JUS U.C9.200, JUS U.C9.300, JUS U.C9.400 i odredbe ovoga Priloga, kao i važeća tehnička pravila na koje važeći djelovi tih standarda upućuju.

F.2.5 Za temeljenje objekata primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata ("Sl.list SFRJ", br. 15/90) i važeća tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.

F.2.6 Za proračun i konstruisanje metalnih djelova drvenih konstrukcija objekata primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije (Sužbeni list br. 61/86) i važeća tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.

F.2.7 Za proračun otpornosti na požar primjenjuje se standard JUS U.C9.500. Za otpornost na požar primjenjuju se dejstva određena u MEST EN 1991-1-2:2012 Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-2: Opšta dejstva - Dejstva na konstrukcije izložene požaru / Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire.

F.2.8 Ako se, u skladu sa članom 15. stavom 2. ovoga Propisa, ne sprovodi proračun otpornosti na požar, drvena konstrukcija objekta projektovana prema odredbama ovoga Priloga mora zadovoljavati opšta načela zaštite od dejstva požara.

F.3 Tehničke karakteristike proizvoda od drveta

F.3.1 Tehničke karakteristike konstrukcijskog drveta specificiraju se u projektu u skladu sa Prilogom »A«, ako ovim Prilogom nije drugačije određeno.

F.3.1.1 U proračunima nosivosti i deformacija prema JUS U.C9.200 potrebno je koristiti vrijednosti dopuštenih napona iz Tabele 2, modula elastičnosti iz Tabele 9 i odgovarajućih korekcionih faktora navedenih u standardu JUS U.C9.200 za odgovarajuće klase čvrstoće konstrukcijskog drveta odabrane prema standardu MEST EN 338.

F.3.1.2 Klase čvrstoće konstrukcijskog drveta prema standardu MEST EN 338 odgovaraju klasama drvene građe prema standardu JUS U.C9.200 na način kako je to prikazano u Tabelama F.1 i F.2 ovoga Priloga.

F.3.1.3 U projektu se ne smije specificirati konstrukcijsko drvo klase čvrstoće manje od C18 za četinare, odnosno D35 za lišćare, prema standardu MEST EN 338.

Tabela F.1 Klase drvene građe prema standardu JUS U.C9.200 i odgovarajuće klase čvrstoće konstrukcijskog drveta (četinari) prema standardu MEST EN 338

| klase drvene građe | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| klase čvrstoće | C30, C35, C40, C45, C50 | C24, C27 | C22 |

Tabela F.2 Klase drvene građe prema standardu JUS U.C9.200 i odgovarajuće klase čvrstoće konstrukcijskog drveta (lišćari) prema standardu MEST EN 338

| klase drvene građe | I | II |
| --- | --- | --- |
| klase čvrstoće | D50, D60, D70 | D35, D40 |

F.3.2 Tehničke karakteristike nosača na bazi drveta specificiraju se u projektu u skladu sa Prilogom »A«, ako ovim Prilogom nije drugačije određeno.

F.3.2.1 Za lijepljeno lamelirano drvo potrebno je u proračunima nosivosti i deformacija prema standardima JUS U.C9.200 i JUS U.C9.300 koristiti vrijednosti dopuštenih napona iz Tabele 1 i odgovarajućih korekcionih faktora navedenih u standardu JUS U.C9.300 kao i vrijednosti modula elastičnosti iz Tabele 12 i odgovarajućih korekcionih faktora navedenih u standardu JUS U.C9.200 za odgovarajuće klase čvrstoće lijepljenog lameliranog drveta odabrane prema standardu  EN 1194.

F.3.2.2 Klase čvrstoće lijepljenog lameliranog drveta prema standardu EN 1194 odgovaraju klasama drvene lamelirane građe prema standardu JUS U.C9.300 na način kako je to prikazano u Tabeli F.3 ovoga Priloga.

Tabela F.3 Klase drvene lamelirane građe prema standardu JUS U.C9.300 i odgovarajuće klase čvrstoće lijepljenog lameliranog drveta (četinari) prema standardu EN 1194

| klase drvene lamelirane građe | I | II |
| --- | --- | --- |
| uobičajene klase čvrstoće | GL28h, GL28c | GL24h, GL24c |
| posebne klase čvrstoće | GL36h | GL32h |

F.3.2.3 Za lijepljeno furnirsko drvo potrebno je u proračunima nosivosti i deformacija prema standardima JUS U.C9.200 i JUS U.C9.300 koristiti vrijednosti dopuštenih napona za I klasu lišćara iz Tabele 1 i odgovarajućih korekcionih faktora navedenih u standardu JUS U.C9.300 kao i vrijednosti modula elastičnosti iz Tabele 12 i odgovarajućih korekcionih faktora navedenih u standardu JUS U.C9.200.

F.3.3 Tehničke karakteristike ploča na bazi drveta specificiraju se u projektu u skladu sa Prilogom »A«, ako ovim Prilogom nije drugačije određeno.

F.3.3.1 U proračunima nosivosti i deformacija prema standardu JUS U.C9.200 potrebno je za vrijednosti dopuštenih napona za ploče od masivnog drveta uzeti 50% vrijednosti čvrstoća iz standarda MEST EN 13353 isključivo za vlažnost 12%.

F.3.3.2 U proračunima nosivosti i deformacija prema standardu JUS U.C9.200 potrebno je za ploče od lameliranog furnirskog drveta i ploče od uslojenog drveta koristiti vrijednosti dopuštenih napona iz Tabele 5, za opterećenja iz grupe 1+2, modula elastičnosti iz Tabele 14 i odgovarajućih korekcionih faktora navedenih u standardu JUS U.C9.200.

F.3.3.3 U proračunima nosivosti i deformacija prema standardu JUS U.C9.200 potrebno je za vrijednosti dopuštenih napona za ploče sa orjentisanim iverjem uzeti 50% vrijednosti čvrstoća iz standarda MEST EN 300.

F.3.3.4 U proračunima nosivosti i deformacija prema standardu JUS U.C9.200 potrebno je za vrijednosti dopuštenih napona za ploče iverice uzeti 40% vrijednosti čvrstoća iz grupe standarda EN 312-2 do EN 312-7.

F.3.3.5 U proračunima nosivosti i deformacija prema standardu JUS U.C9.200 potrebno je za vrijednosti dopuštenih napona za ploče sa česticama povezanim cementom uzeti 50% vrijednosti čvrstoća iz standarda MEST EN 634-2.

F.3.3.6 U proračunima nosivosti i deformacija prema standardu JUS U.C9.200 potrebno je za vrijednosti dopuštenih napona za ploče vlaknatice uzeti 40% vrijednosti čvrstoća iz grupe standarda MEST EN 622-2 do MEST EN 622-5.

F.4 Tehničke karakteristike ostalih proizvoda

F.4.1 Tehničke karakteristike mehaničkih spojnih sredstava specificiraju se u projektu drvene konstrukcije, prema odredbama Priloga »B« ovoga Propisa.

F.4.2 Tehničke karakteristike ljepila moraju biti specificirane prema odredbama Priloga »C« ovoga Propisa.

F.4.3 Tehničke karakteristike zaštitnih sredstava specificiraju se u projektu drvene konstrukcije, prema odredbama Priloga »E« ovoga Propisa.

F.5 Popis važećih tehničkih pravila i standarda

F.5.1 Važeća tehnička pravila za projektovanje

Privremeni tehnički propisi za opterećenja zgrada – samo tačka 213. Opterećenje snegom i poglavlje 3. Dopunska opterećenja (Službeni list SFRJ, br. 61/48)

Pravilnik o tehničkim normativima za opterećenja nosećih građevinskih konstrukcija (Službeni list SFRJ, br. 26/88) i važeća tehnička pravila koja su vezana za primjenu toga pravilnika

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ, br. 31/81, 29/83, 20/88 i 52/90) i važeća tehnička pravila koja su vezana za primjenu toga pravilnika

Pravilnik o tehničkim normativima za sanaciju, ojačanje i rekonstrukciju objekata visokogradnje oštećenih zemljotresom i za rekonstrukciju i revitalizaciju objekata visokogradnje (Službeni list SFRJ, br. 52/85) i važeća tehnička pravila koja su vezana za primjenu toga pravilnika

Pravilnik o privremenim tehničkim propisima za izgradnju u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ, br. 39/64) i važeća tehnička pravila koja su vezana za primjenu toga pravilnika

Seizmološke karte – Prilog pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima

Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja mostova (Službeni list SFRJ, br. 1/91) i važeća tehnička pravila koja su vezana za primjenu toga pravilnika

Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja i kategorizaciju železničkih mostova, propusta i ostalih objekata na železničkim prugama (Službeni list SFRJ, br. 23/92) i važeća tehnička pravila koja su vezana za primjenu toga pravilnika

Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (Službeni list SFRJ, br. 15/90) i važeća tehnička pravila koja su vezana za primjenu toga pravilnika

Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije (Službeni list SFRJ, br. 61/86) i važeća tehnička pravila koja su vezana za primjenu toga pravilnika

Tehnički propisi za djelovanje vjetra na noseće čelične konstrukcije. (Službeni list SFRJ, br. 41/64).

Naredba o obaveznom atestiranju ploča iverice za opštu upotrebu u građevinskoj industriji (Službeni list SFRJ, br. 61/83)

F.5.2 Standardi

JUS U.D0.001

Projektovanje i izvođenje drvenih konstrukcija – Materijali za izradu drvenih konstrukcija i tehnički uslovi

JUS U.C9.200

Projektovanje i izvođenje drvenih konstrukcija – Konstrukcije od monolitnog drveta i ploča

JUS U.C9.300

Projektovanje i izvođenje drvenih konstrukcija – Lamelirane lijepljene konstrukcije – Tehnički uslovi

JUS U.C9.400

Projektovanje i izvođenje drvenih konstrukcija – Drvene skele i oplate – Tehnički uslovi

JUS U.C9.500

Projektovanje i izvođenje drvenih konstrukcija – Zaštita drveta u konstrukcijama – Tehnički uslovi

JUS U.C7.121

Osnove projektovanja građevinskih konstrukcija. Korisna opterećenja stambenih i javnih zgrada.

JUS U.C7.122

Osnove projektovanja građevinskih konstrukcija. Određivanje korisnog opterećenja međuspratnih konstrukcija u proizvodnim pogonima i skladištima.

JUS U.C7.123

Osnove projektovanja građevinskih konstrukcija. Sopstvena težina konstrukcija i konstrukcijskih elemenata i uskladištenog materijala koji se uzima u obzir pri dimenzionisanju.

MEST EN 13353:2013

Ploče od masivnog drveta (SWP) - Zahtjevi / Solid wood panels (SWP) - Requirements

MEST EN 300:2011

Ploče od orijentisanog strand iverja (OSB) - Definicije, klasifikacija i specifikacije / Oriented Strand Boards (OSB) - Definitions, classification and specifications

EN 312-2:1997

Particleboards. Specifications. Requirements for general purpose boards for use in dry conditions

EN 312-3:1997

Particleboards. Specifications. Requirements for boards for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions

EN 312-4:1997

Particleboards. Specifications. Requirements for load-bearing boards for use in dry conditions

EN 312-5:1997

Particleboards. Specifications. Requirements for load-bearing boards for use in humid conditions

EN 312-6:1997

Particleboards. Specifications. Requirements for heavy duty load-bearing boards for use in dry conditions

EN 312-7:1997

Particleboards. Specifications. Requirements for heavy-duty load-bearing boards for use in humid conditions

MEST EN 634-2:2011

Ploče iverice povezane cementom - Specifikacije - Dio 2: Zahtjevi za ploče iverice povezane OPC-om koje se koriste u suvim, vlažnim i spoljašnjim uslovima / Cement-bonded particleboards - Specifications - Part 2: Requirements for OPC bonded particleboards for use in dry, humid and external conditions

MEST EN 622-2:2011

Ploče vlaknatice - Specifikacije - Dio 2: Zahtjevi za lesonite / Fibreboards - Specifications - Part 2: Requirements for hardboards

MEST EN 622-3:2011

Ploče vlaknatice - Specifikacije - Dio 3: Zahtjevi za sredinu ploča / Fibreboards - Specifications - Part 3: Requirements for medium boards

MEST EN 622-4:2011

Ploče vlaknatice - Specifikacije - Dio 4: Zahtjevi za meke ploče / Fibreboards - Specifications - Part 4: Requirements for softboards

MEST EN 622-5:2011

Ploče vlaknatice - Specifikacije - Dio 5: Zahtjevi za ploče suvog procesa (MDF) / Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process boards (MDF)

PRILOG G:

PROJEKTOVANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA

G.1 Područje primjene

G.1.1 Ovim Prilogom se, u skladu sa članom 14. ovoga Propisa, propisuju pravila za projektovanje drvenih konstrukcija objekata, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

G.1.2 Odredbe ovoga Priloga odnose se na projektovanje drvenih konstrukcija uzimajući u obzir i osnove proračuna i dejstva na konstrukcije, geotehničko projektovanje kao i projektovanje seizmički otpornih konstrukcija.

G.2 Projektovanje, proračun i izvođenje

G.2.1 Pravila za projektovanje drvenih konstrukcija određena su standardima MEST EN 1990, MEST EN 1991, EN 1995, EN 1997 i MESTEN 1998, sa nacionalnim specifičnostima datim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedinih standarda, kao i standardima na koje ovi standardi upućuju.

G.2.2 Za osnove proračuna i dejstva na drvene konstrukcije primjenjuju se standardi MEST EN 1990, MEST EN 1991 i EN 1995, uključujući pripadajuće nacionalno određene parametre, kao i standardi na koje ovi standardi upućuju.

G.2.3 Za projektovanje drvenih konstrukcija u pogledu otpornosti na zemljotres primjenjuje se crnogorski standard MEST EN 1998, uključujući pripadajuće nacionalno određene parametre, kao i standardi na koje ovaj standard upućuje.

G.2.4 Za projektovanje drvenih konstrukcija primjenjuje se standard  EN 1995, uključujući pripadajuće nacionalno određene parametre, kao i standardi na koje ovaj standard upućuje.

G.2.5 Za geotehničko projektovanje primjenjuje se standard EN 1997, uključujući pripadajuće nacionalno određene parametre, kao i standardi na koje ovaj standard upućuje.

G.2.6 Ako se, u skladu sa članom 15. stavom 2. ovoga Propisa, ne sprovodi proračun otpornosti na dejstvo požara u skladu sa EN 1995-1-2, drvena konstrukcija objekta, projektovana prema odredbama ovoga Priloga, mora zadovoljavati opšta načela zaštite od dejstva požara.

G.3 Tehničke karakteristike elemenata konstrukcije, proizvoda od drveta, mehaničkih spojnih sredstava, ljepila, prefabrikovanih elemenata i zaštitnih sredstava

G.3.1 Tehničke karakteristike proizvoda od drveta specificiraju se u projektu drvene konstrukcije prema odredbama iz Priloga »A« ovoga Propisa.

G.3.2 Tehničke karakteristike mehaničkih spojnih sredstava specificiraju se u projektu drvene konstrukcije prema odredbama iz Priloga »B« ovoga Propisa.

G.3.3 Tehničke karakteristike ljepila specificiraju se u projektu drvene konstrukcije prema odredbama iz Priloga »C« ovoga Propisa.

G.3.4 Tehničke karakteristike prefabrikovanih elemenata konstrukcije specificiraju se u projektu drvene konstrukcije prema odredbama iz Priloga »D« ovoga Propisa.

G.3.5 Tehničke karakteristike zaštite drvene konstrukcije i zaštitnih sredstava specificiraju se u projektu drvene konstrukcije prema odredbama iz Priloga «E» ovoga Propisa.

G.4 Popis standarda

G.4.1 Standardi za projektovanje i proračun

MEST EN 1990:2013

Eurokod - Osnove projektovanja konstrukcija / Eurocode - Basis of structural design

MEST EN 1991-1-1:2012

Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-1: Opšta dejstva - Zapreminske težine, sopstvena težina, korisna opterećenja za zgrade / Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings

MEST EN 1991-1-2:2012

Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-2: Opšta dejstva - Dejstva na konstrukcije izložene požaru / Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire

MEST EN 1991-1-3:2012

Eurokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšti uticaji - Opterećenja snijegom / Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads

MEST EN 1991-1-4:2012

Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-4: Opšti uticaji - Dejstva vjetra / Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions

MEST EN 1991-1-5:2012

Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-5: Opšta dejstva - Toplotna dejstva / Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions

MEST EN 1991-1-6:2012

Eurokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 1-6: Opšta dejstva - Dejstva tokom izvođenja / Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution

MEST EN 1991-1-7:2012

Eurokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 1-7: Opšta dejstva - Neočekivana dejstva / Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions

MEST EN 1991-3:2012

Eurokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 3: Dejstva usljed kranova i mašina / Eurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery

EN 1995-1-1:2014

Eurocode 5: Design of timber structures. General. Common rules and rules for buildings

EN 1995-1-2:2014

Eurocode 5. Design of timber structures. General. Structural fire design

EN 1995-2:2004

Design of timber structures. Bridges

EN 1997-1:2004

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules

EN 1997-2:2007

Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing

MEST EN 1998-1:2015

Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade / Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

MEST EN 1998-1:2015/NA:2015

Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade - Nacionalni aneks / Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings - National Annex

MEST EN 1998-2:2012

Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 2: Mostovi / Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges

MEST EN 1998-3:2012

Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 3: Procjena postojećeg stanja i ojačanje zgrada / Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings

MEST EN 1998-4:2012

Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 4: Silosi, rezervoari i cjevovodi / Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines

MEST EN 1998-5:2012

Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 5: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnički aspekti / Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects

PRILOG H:

IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA

H.1 Područje primjene

H.1.1 Ovim Prilogom se, u skladu sa članom 29. ovoga Propisa, propisuju tehnički i drugi zahtjevi i uslovi za izvođenje drvenih konstrukcija, nadzor i kontrolni postupci pri izvođenju drvenih konstrukcija kao i održavanje drvenih konstrukcija objekata, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

H.1.2 Tehnički i drugi zahtjevi i uslovi iz tačke H.1.1 ovoga Priloga određeni su, odnosno, izvođenje i održavanje drvenih konstrukcije sprovodi se prema standardima iz tačaka H.4.1. i H.4.2. ovoga Priloga, standardima na koje ti standardi upućuju i odredbama ovoga Priloga, kao i u skladu sa odredbama posebnog propisa.

H.1.3 Na izvođenje i održavanje drvene konstrukcije primjenjuju se i odgovarajući standardi za izvođenje i održavanje drugih vrsta proizvoda koji se koriste u drvenim konstrukcijama u skladu sa propisima za te proizvode, osim onih na koje se odnose Prilozi »A«, »B«, »C« i »E« ovoga Propisa.

H.2 Izvođenje, nadzor i kontrolni postupci na gradilištu

H.2.1 Izvođenje

H.2.1.1 Elementi drvene konstrukcije se na gradilištu izvode od proizvoda od drveta, proizvedenih prema Prilogu »A«, mehaničkih spojnih sredstava proizvedenih prema prilogu »B«, ljepila proizvedenih prema prilogu »C«, zaštitnih sredstava proizvedenih prema prilogu »E« i drugih proizvoda ili kao prefabrikovani elementi proizvedeni prema Prilogu »D«, prema projektu drvene konstrukcije i odredbama ovoga Priloga.

H.2.1.2 Prije izvođenja elemenata drvene konstrukcije izvođač mora:

– pregledati svaku otpremnicu i oznaku na proizvodima od drveta, mehaničkim spojnim sredstvima, ljepilima, zaštitnim sredstvima i drugim građevinskim proizvodima koji se koriste,

– vizuelno kontrolisati proizvode od drveta, ambalažu mehaničkih spojnih sredstava, ljepila, zaštitnih sredstava i ambalaže ostalih građevinskih proizvoda, da se utvrde moguća oštećenja,

– utvrditi vlažnost proizvoda od drveta, odnosno prefabrikovanih proizvoda.

H.2.1.3 Vlažnost proizvoda od drveta se utvrđuje neposredno prije izvođenja elemenata drvene konstrukcije u skladu sa standardima MEST EN 13183-1 i MEST EN 13183-2.

H.2.1.4 Prije početka izvođenja elemenata drvene konstrukcije, sprovode se kontrolna ispitivanja građevniskih proizvoda u slučaju sumnje.

H.2.1.5 Elementi drvene konstrukcije moraju biti označeni smjerom montiranja ako to nije jasno vidljivo iz njihovog oblika.

H.2.1.6 Elementi drvene konstrukcije, proizvodi na koje se odnose Prilozi »A«, »B«, »C« i »E« ovoga Propisa i drugi proizvodi koji se ugrađuju u drvenu konstrukciju moraju biti transportovani i uskladišteni do trenutka ugradnje na način kako je to određeno projektom drvene konstrukcije i tehničkim uputstvom proizvođača.

H.2.1.7 Prilikom transporta do gradilišta i po gradilištu kao i prilikom montaže potrebno je u svemu se pridržavati zahtjeva iz projekta drvene konstrukcije i osigurati da se proizvodi od drveta i prefabrikovani elementi ne dovedu u položaj neusklađen sa projektom koji bi mogao prouzrokovati prekoračenje naprezanja u odnosu na ona u eksploataciji, gubitak stabilnosti elementa ili prevrtanje.

H.2.1.8 Krojenje proizvoda od drveta radi se po pravilu na za to pripremljenoj i natkrivenoj podlozi, odnosno stolu, na kojem je nacrtana konstrukcija sa svim detaljima i nadvišenjima u prirodnoj veličini, uz primjenu preciznih alata.

H.2.1.9 Izuzeto od tačke H.2.1.8 u slučaju jednostavnih elemenata drvene konstrukcije (rogovi za krovove i sl) ili elemenata drvene konstrukcije čiji se pojedini djelovi mogu spojiti istovremeno u konačnom položaju, podloga na kojoj se radi krojenje proizvoda od drveta ne mora imati na sebi nacrtanu konstrukciju u prirodnoj veličini.

H.2.1.10 Prilikom krojenja proizvoda od drveta, preostali djelovi koji će se ugraditi moraju biti nakon krojenja primjereno uskladišteni i tako označeni da ne dođe do sumnje o kojoj vrsti i kojoj klasi proizvoda se radi.

H.2.1.11 Kod rešetkastih nosača potrebno je prekontrolisati krajeve pojedinih elemenata rešetke na postojanje kvrga i prslina, te odbaciti elemente koji ne zadovoljavaju kriterijume ugradnje.

H.2.1.12 Rupe, žlijebovi i zarezi za spojna sredstva moraju biti izvedeni sa takvom preciznošću da se osiguraju projektom predviđene karakteristike spoja.

H.2.1.13 Smatra se da je uslov iz tačke H.2.1.12 ispunjen ako se rupe za spojna sredstva izvode istovremeno na svim elementima istog spoja privremeno složenim u konačni položaj.

H.2.1.14 Ugradnja spojnih sredstava sprovodi se u takvom privremenom položaju elemenata konstrukcije kojim se osigurava projektovano nadvišenje.

H.2.1.15 Tokom izvođenja, drvena konstrukcija mora biti osigurana od opterećenja prouzrokovanih samim izvođenjem (uključujući opterećenja od opreme koja se koristi pri izvođenju ili samih postupaka izvođenja) kao i od uticaja vjetra ili nedovršenosti konstrukcije u skladu sa projektom drvene konstrukcije.

H.2.1.16 Sva se privremena učvršćenja i pridržavanja moraju ostaviti u drvenoj konstrukciji dok drvena konstrukcija ne bude izvedena do onog stepena koji dopušta njihovo sigurno uklanjanje.

H.2.2 Lijepljenje konstrukcija

H.2.2.1 Lijepljenje na gradilištu dopušteno je samo u kontrolisanim uslovima, u skladu sa tehničkim uputstvom proizvođača ljepila, zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije i odredbama ovoga Priloga.

H.2.2.2 Lijepiti se smiju samo elementi čija je površina prethodno pripremljena (osušena, odmašćena, otprašena i sl) u skladu sa projektom i prema tehničkom uputstvu proizvođača.

H.2.2.3 Pri izvođenju lijepljenih spojeva zabranjuje se brusnim papirom popravljati neravne površine.

H.2.2.4 Pri izvođenju lijepljenih spojeva vlažnost proizvoda od drveta na mjestu spoja mora se kontrolisati neposredno prije lijepljenja u skladu sa odgovarajućim standardom iz tačke H.4.1 ovoga Priloga.

H.2.2.5 Maksimalna razlika vlažnosti proizvoda od drveta na mjestu spoja ne smije biti veća od 2% u odnosu na projektom određenu vlažnost.

H.2.2.6 Svi spojevi moraju biti izvedeni sa ljepilima istog porijekla kao ljepilo sa kojim je izvedeno međusobno lijepljenje lamela u slučaju lameliranih nosača.

H.2.2.7 Ljepilo se mora pripremiti i upotrijebiti na način i u vremenu kako je to određeno tehničkim uputstvom proizvođača.

H.2.2.8 Lijepljeni spoj se mora tretirati prema tehničkom uputstvu proizvođača.

H.2.2.9 Pritisak za vrijeme lijepljenja mora biti ravnomjerno raspoređen po čitavom spoju.

H.2.2.10 Pritisak mora biti u skladu sa tehničkim uputstvom proizvođača, a ni u kojem slučaju ne smije biti manji od 50 N/cm2.

H.2.2.11 Trajanje pritiska mora odgovarati karakteristikama upotrijebljenog ljepila i mikroklimatskim uslovima u kojima se lijepi.

H.2.2.12 U toku vezivanja ljepila nije dopušteno pomjeranje elemenata.

H.2.2.13 Kontrola lijepljenog spoja i čvrstoća ljepila moraju se u lijepljenoj konstrukciji kontrolisati i poslije završetka lijepljenja, što se postiže ispitivanjem probnih uzoraka izrađenih u istim uslovima i identičnim okolnostima kao i kod osnovne lijepljene konstrukcije ili uzimanjem probnih uzoraka iz osnovne konstrukcije odgovarajućom primjenom standarda grupe MEST EN 15416 i grupe MEST EN 302 (1-4).

H.2.3 Ugradnja elementa drvene konstrukcije

H.2.3.1 Opšte

H.2.3.1.1 Pravila navedena u tački H.2.3.2 odgovarajuće se primjenjuju na svaki dio drvene konstrukcije izrađen na gradilištu izvan mjesta ugradnje.

H.2.3.2 Ugradnja prefabrikovanog elementa

H.2.3.2.1 Prefabrikovani element izrađen ili proizveden prema odredbama Priloga «D» ovoga Propisa ugrađuje se u drvenu konstrukciju prema projektu drvene konstrukcije i/ili tehničkom uputstvu za ugradnju i upotrebu prefabrikovanog elementa i odredbama ovoga Propisa.

H.2.3.2.2 Rukovanje, skladištenje i zaštita prefabrikovanog elementa treba da budu u skladu sa zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije, odgovarajućim tehničkim specifikacijama za taj prefabrikovani element kao i odredbama ovoga Priloga.

H.2.3.2.3 Izvođač mora prije početka ugradnje u drvenu konstrukciju provjeriti je li izrađeni odnosno proizvedeni prefabrikovani element (uključujući vlažnost tog elementa, utvrđenu neposredno prije ugradnje) u skladu sa zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije, kao i da li je tokom rukovanja i skladištenja prefabrikovanog elementa došlo do njegovog oštećenja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od uticaja na tehničke karakteristike drvene konstrukcije.

H.2.3.2.4 Nadzorni inženjer neposredno prije ugradnje prefabrikovanog elementa u drvenu konstrukciju mora:

a) provjeriti da li je za prefabrikovani element, izrađen prema projektu drvene konstrukcije, dokazana njegova upotrebljivost u skladu sa projektom,

b) provjeriti postoji li za prefabrikovani element, proizveden prema tehničkoj specifikaciji, isprava o usklađenosti, kao i da li je prefabrikovani element u skladu sa zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije,

c) provjeriti da li je prefabrikovani element postavljen u skladu sa projektom drvene konstrukcije i Prilogom «D» ovoga Propisa, odnosno sa tehničkim uputstvom za ugradnju i upotrebu,

d) dokumentovati nalaze svih sprovedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.

H.2.4 Upotrebljivost drvene konstrukcije

H.2.4.1 Pri dokazivanju upotrebljivosti drvene konstrukcije treba uzeti u obzir:

a) zapise u građevinskom dnevniku o karakteristikama i drugim podacima o građevinskim proizvodima ugrađenim u drvenu konstrukciju,

b) rezultate nadzora i kontrolnih postupaka koji se u skladu sa ovim Propisom obavezno sprovode prije ugradnje građevinskih proizvoda u drvenu konstrukciju,

c) dokaze upotrebljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o sprovedenim postupcima i dr) koje je izvođač osigurao tokom građenja drvene konstrukcije,

d) rezultate ispitivanja probnim opterećenjem drvene konstrukcije ili njenih djelova,

e) uslove građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvođač mora imati na gradilištu, kao i dokumentaciji koju mora imati proizvođač građevinskog proizvoda, a mogu biti od uticaja na tehničke karakteristike drvene konstrukcije.

H.2.4.2 Ispitivanje probnim opterećenjem drvenih konstrukcija sprovodi se u cilju ocjene ponašanja konstrukcije u odnosu na projektom predviđene pretpostavke. Probnim opterećenjem ispituju se drvene konstrukcije za koje je ispitivanje predviđeno projektom, za koje postoji sumnja i za koje je to određeno ovim Prilogom.

H.2.4.3 Ispitivanje iz tačke H.2.4.2 treba sprovoditi prema projektu drvene konstrukcije, odgovarajućom primjenom standarda iz tačke H.4 ovoga Priloga i prema odredbama ovoga Propisa.

H.2.4.4 Ispitivanje iz tačke H.2.4.2 obavezno se sprovodi za konzolne konstrukcije (uključujući prepuste) prepuštene 15 m i više, gredne konstrukcije raspona 30 m i više kao i lučne konstrukcije dužine luka 60 m i više.

H.2.5 Naknadno dokazivanje tehničkih karakteristika drvene konstrukcije

H.2.5.1 Za drvenu konstrukciju koja nema projektom predviđene tehničke karakteristike ili se iste ne mogu utvrditi zbog nedostatka potrebne dokumentacije, moraju se naknadnim ispitivanjima i naknadnim proračunima utvrditi tehničke karakteristike drvene konstrukcije.

H.2.5.2 Radi utvrđivanja tehničkih karakteristika drvene konstrukcije prema tački H.2.5.1 ovoga Priloga potrebno je prikupiti odgovarajuće podatke o drvenoj konstrukciji u opsegu i mjeri koji omogućavaju procjenu stepena ispunjavanja bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, otpornosti na požar i drugih bitnih zahtjeva za objekat prema odredbama posebnih propisa.

H.3 Održavanje drvenih konstrukcija

H.3.1 Radnje u okviru održavanja drvenih konstrukcija treba sprovoditi prema odredbama ovoga Priloga i standardima na koje upućuje ovaj Prilog, kao i odgovarajućom primjenom odredbi ostalih Priloga ovoga Propisa.

H.3.2 Učestalost redovnih pregleda u svrhu održavanja drvene konstrukcije sprovodi se u skladu sa zahtjevima projekta drvene konstrukcije, ali ne rjeđe od:

a) 6 mjeseci za djelove zaštite drvene konstrukcije koji služe za odvodnjavanje (oluci i sl), odnosno prema Prilogu »E« ovoga Propisa,

b) 1 godine za djelove drvene konstrukcije koji su izloženi učestalim promjenama vlažnosti,

c) 3 godine za djelove drvene konstrukcije koji se nalaze u prostoru sa otežanim strujanjem vazduha,

d) 10 godina za djelove drvene konstrukcije koji se nalaze u prostoru sa osiguranim dobrim provjetravanjem.

H.3.3 Način obavljanja pregleda određuje se projektom drvene konstrukcije, a uključuje najmanje:

a) vizuelni pregled, u koji je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina, nastanka ili širenja biološke zaraze drveta (gljivama i/ili insektima), kao i drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti objekta,

b) utvrđivanje stanja sloja zaštitnog premaza elemenata drvene konstrukcije,

c) utvrđivanje veličine ugiba glavnih nosivih elemenata drvene konstrukcije za slučaj osnovnog djelovanja, ako se na osnovu vizuelnog pregleda opisanog u podtački a) sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti,

d) utvrđivanje vlažnosti.

H.3.4 Dokumentaciju iz tačaka H.3.2 i H.3.3, kao i drugu dokumentaciju o održavanju drvene konstrukcije, dužan je trajno čuvati vlasnik objekta.

H.4. Popis standarda

H.4.1 Standardi za izvođenje i održavanje

EN 1995-1-1:2014

Eurocode 5: Design of timber structures. General. Common rules and rules for buildinags

METI CEN/TR 12872:2015

Ploče na bazi drveta - Uputstvo o upotrebi nosećih ploča za podove, zidove i krovove / Wood-based panels - Guidance on the use of load-bearing boards in floors, walls and roofs

MEST EN 13183-1:2011

Sadržaj vlage u komadu rezane građe - Dio 1: Određivanje metodom sušenja u sušnici / Moisture content of a piece of sawn timber - Part 1: Determination by oven dry method

MEST EN 13183-2:2011

Sadržaj vlage u komadu rezane građe - Dio 2: Procjena metodom električnog otpora / Moisture content of a piece of sawn timber - Part 2: Estimation by electrical resistance method

MEST EN 594:2012

Drvene konstrukcije - Metode ispitivanja - Otpornost na horizontalnu smičuću silu i krutost drvenih okvirnih zidnih panela / Timber structures - Test methods - Racking strength and stiffness of timber frame wall panels

MEST EN 595:2011

Drvene konstrukcije - Metode ispitivanja - Ispitivanje rešetki radi određivanja čvrstoće i ponašanja pri deformaciji / Timber structures - Test methods - Test of trusses for the determination of strength and deformation behaviour

MEST EN 596:2011

Drvene konstrukcije - Metode ispitivanja - Ispitivanje zidova sa drvenim ramom udarcem mekim predmetom / Timber structures - Test methods - Soft body impact test of timber framed walls

MEST EN 1195:2012

Drvene konstrukcije - Metode ispitivanja - Karakteristike nosivih drvenih podova / Timber structures - Test methods - Performance of structural floor decking

JUS U.M1.046:1984

Ispitivanje mostova probnim opterećenjem

JUS U.M1.047:1987

Ispitivanje konstrukcija visokogradnje probnim opterećenjem i ispitivanje do loma

MEST EN 302-1:2014

Adhezivi za noseće drvene konstrukcije - Metode ispitivanja - Dio 1: Određivanje smicajne čvrstoće veze uzdužnim zatezanjem / Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 1: Determination of longitudinal tensile shear strength

MEST EN 302-2:2014

Adhezivi za noseće drvene konstrukcije - Metode ispitivanja - Dio 2: Određivanje otpornosti na raslojavanje / Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 2: Determination of resistance to delamination

MEST EN 302-3:2014

Adhezivi za noseće drvene konstrukcije - Metode ispitivanja - Dio 3: Određivanje uticaja oštećenja drvenih vlakana kiselinom na zateznu čvrstoću u poprečnom pravcu pri cikličnim promjenama temperature i vlažnosti / Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 3: Determination of the effect of acid damage to wood fibres by temperature and humidity cycling on the transverse tensile strength

MEST EN 302-4:2014

Adhezivi za noseće drvene konstrukcije - Metode ispitivanja - Dio 4: Određivanje uticaja utezanja drveta na smicajnu čvrstoću / Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 4: Determination of the effects of wood shrinkage on the shear strength

MEST EN 205:2011

Ljepila - Ljepila za drvo koji se ne primjenjuju za konstrukcije - Određivanje smicajne čvrstoće zatezanjem preklopnih spojeva / Adhesives - Wood adhesives for non-structural applications - Determination of tensile shear strength of lap joints

EN 15416-1

Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic – Test methods Part 1: Long term tension load test perpendicular to the bond line at varying climate conditions

EN 15416-2:2007

## Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic. Test methods. Static load test of multiple bondline specimens in compression shear

EN 15416-3:2007

## Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic. Test methods. Creep deformation test at cyclic climate conditions with specimens loaded in bending shear