NACRT

TEHNIČKI PROPIS

ZA ALUMINJIUMSKE KONSTRUKCIJE

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(1) Ovim Tehničkim propisom (u daljem tekstu: Propis) se, u okviru ispunjavanja bitnih  zahtjeva za objekte, propisuju tehničke karakteristike za aluminijumske konstrukcije u građevinarstvu (u daljem tekstu: aluminijumska konstrukcija), zahtjevi za projektovanje, izvođenje objekata, upotrebljivost, održavanje i drugi zahtjevi za aluminijumske konstrukcije, te tehničke karakteristike i drugi zahtjevi za građevinske proizvode namijenjene ugradnji u aluminijumsku konstrukciju (u daljem tekstu: građevinski proizvodi).

(2) Ovaj Propis odnosi se i na elemente u objektima koji nijesu sastavni dio aluminijumske konstrukcije (nekonstruktivni elementi) odnosno na elemente aluminijumske konstrukcije koji ne utiču na mehaničku otpornost i stabilnost objekta u cjelini.

(3) Ovaj Propis se ne primjenjuje na aluminijumske konstrukcije koje nijesu obuhvaćene standardima navedenim u Prilogu »A« ovoga Propisa.

Član 2.

Projektovanje, izvođenje, održavanje i način upotrebe objekta moraju biti takvi da se ispune zahtjevi propisani ovim Propisom.

Član 3.

(1) Aluminijumska konstrukcija je dio građevinskog sklopa objekta.

(2) Ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti objekta i dijela bitnog zahtjeva zaštite od požara, koji se odnosi na očuvanje nosivosti aluminijumske konstrukcije u slučaju požara tokom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom (u daljem tekstu: otpornost na požar), postiže se aluminijumskom konstrukcijom koja ima tehničke karakteristike i ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom.

Član 4.

Građevinski proizvodi od aluminijuma na koje se primjenjuje ovaj Propis su:
– proizvodi od aluminijuma 
– mehanička spojna sredstva
– dodatni materijal za zavarivanje
– ležišta konstrukcija
– drugi građevinski proizvodi za koje su propisani zahtjevi u prilozima ovoga Propisa radi ugradnje zajedno sa proizvodima iz alineja 1. do 4. ovoga stava.

Član 5.

(1) Aluminijumska konstrukcija na koju se primjenjuje ovaj Propis mora imati tehničke karakteristike i ispunjavati druge zahtjeve propisane ovim Propisom.

(2) Sastavni djelovi aluminijumske konstrukcije (temelji i slično), i građevinski proizvodi koji se u njih ugrađuju, a koji nijesu obuhvaćeni ovim Propisom, moraju, osim odredbi ovoga Propisa, zadovoljiti i odredbe posebnog Propisa kojim se uređuju takve konstrukcije.

II. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ALUMINIJUMSKE KONSTRUKCIJE

Član 6.

(1) Tehničke karakteristike aluminijumske konstrukcije moraju biti takve da tokom eksploatacionog vijeka objekta uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje aluminijumske konstrukcije (u daljem tekstu: izvođenje aluminijumske konstrukcije) i održavanje aluminijske konstrukcije, ona podnese sve uticaje uobičajene upotrebe i uticaje okoline, tako da tokom građenja i upotrebe predviđena opterećenja na objekat ne prouzrokuju:

– rušenje objekta ili njegovog dijela,

– deformacije nedopuštenog stepena,

– oštećenja građevinskog sklopa ili opreme zbog deformacije aluminijumske konstrukcije,

– nesrazmjerno velika oštećenja objekta ili njegovog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

(2) Tehničke karakteristike aluminijumske konstrukcije, uz uslove iz stava 1 ovoga člana, moraju biti takve da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije ili njenog dijela tokom određenog vremena propisanog posebnim propisom.

(3) Tehničke karakteristike iz stavova 1 i 2 ovoga člana postižu se projektovanjem i izvođenjem aluminijumske konstrukcije u skladu sa odredbama ovoga Propisa.

(4) Očuvanje tehničkih karakteritika iz stavova 1 i 2 ovoga člana postiže se održavanjem aluminijumske konstrukcije u skladu sa odredbama ovoga Propisa.

Član 7.

(1) Ako aluminijumska konstrukcija ima tehničke karakteristike propisane članom 6. stavovima 1 i 2 ovoga Propisa, podrazumijeva se da objekat ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, kao i da ima propisanu otpornost na požar.

(2) Kada je, u skladu sa posebnim propisima, potrebna dodatna zaštita aluminijumske konstrukcije radi ispunjavanja zahtjeva otpornosti na požar, ta zaštita smatraće se sastavnim dijelom tehničkog rješenja aluminijumske konstrukcije.

Član 8.

Tehničke karakteritike aluminijumske konstrukcije moraju biti takve, da, osim ispunjavanja zahtjeva ovoga Propisa, budu ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se uređuje ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za objekat.

Član 9.

(1) Aluminijumska konstrukcija mora, nakon rekonstrukcije objekta, čiji je sastavni dio, imati tehničke karakteristike propisane ovim Propisom, a posebno članom 6. stavovima 1 i 2 i članom 8. ovoga Propisa.

(2) Izuzeto od stava 1 ovoga člana, aluminijumska konstrukcija mora nakon rekonstrukcije objekta kojom se ne utiče bitno na tehničke karakteritike aluminijumske konstrukcije, imati najmanje tehničke karakteristike koje je imala prije rekonstrukcije (u daljem tekstu: zatečene tehničke karakterisitke).

(3) Smatra se da rekonstrukcija objekta nema značajan utjicaj na tehničke karakteristike aluminijumske konstrukcije ako su zatečene tehničke karakteristike vezane za mehaničku otpornost i stabilnost zadovoljavajuće i ako se mijenjaju do 10% (npr. promjena mase objekta, promjena položaja centra masa ili centra krutosti, promjena računskih vrijednosti presječnih sila u proračunskim presjecima i sl.).

(4) Odredba stava 2 ovog člana ne primjenjuje se:

– na nove djelove aluminijumske konstrukcije koji nastaju rekonstrukcijom,

– na višestruke rekonstrukcije objekta kojima se mijenjaju zatečene tehničke karakteristike aluminijumske konstrukcije u cjelini odnosno njenih pojedinih djelova. Predmetne tehničke karakteristike su vezane za mehaničku otpornost i stabilnost objekta,

– na rekonstrukciju objekta čija je aluminijumska konstrukcija oštećena tako da postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okolinu, prirodu, druge objekte i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu,

– na rekonstrukciju objekta čiji je cilj produženje projektnog eksploatacionog vijeka objekta,

– na rekonstrukcije energetskih objekata, objekata za skladištenje zapaljivih tečnosti, gasova i toksičnih materijala, objekata radija i televizije, telekomunikacija, objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi (npr. bioskopi, pozorišta, sportski i izložbeni objekti, fakulteti, škole, zdravstvene ustanove i sl.), objekti interventnih službi (vatrogasnie, hitne pomoći, javne i nacionalne sigurnosti i sl.), objekti sa više od deset spratova i sl.,

– na rekonstrukciju objekata javne namjene za koju je projekat izrađen prije 8. oktobra 1964. godine. U tom slučaju objekat nakon rekonstrukcije mora imati seizmičku otpornost prema ovom Propisu.

III. GRAĐEVINSKI PROIZVODI ZA ALUMINIJUMSKE KONSTRUKCIJE

Član 10.

(1) Građevinski proizvodi proizvode se u proizvodnim pogonima (fabrikama) izvan gradilišta, ako ovim Propisom za pojedine građevinske proizvode nije drukčije propisano.
(2) Izuzeto od stava 1. ovoga člana prefabrikovani elementi aluminijumske konstrukcije (u daljnjem tekstu: predgotovljeni elementi) mogu biti izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta.
(3) Pod gradilištem se, osim prostora određenog Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, u smislu odredbe stava 2. ovoga člana podrazumijeva i proizvodni pogon u kojem se predgotovljeni elementi, primjenom odgovarajuće tehnologije građenja, proizvode ili izrađuju za potrebe određenog gradilišta a u skladu sa projektom aluminijumske konstrukcije.

Član 11.

(1) Građevinski proizvodi koji se ugrađuju u aluminijumsku konstrukciju moraju imati karakteristike propisane posebnim propisom kojim su uređeni građevinski proizvodi, ako ovim Propisom nije drugačije uređeno.

(2) Građevinski proizvod, proizveden u fabrici, može se ugraditi u aluminijumsku konstrukciju ako:

– je namijenjen za ugradnju u aluminijumsku konstrukciju,

– je za njega sačinjena izjava o karakteristikama, uzimajući u obzir izuzetke propisane posebnim propisom,

– je označen u skladu s posebnim propisom,

– ispunjava druge zahtjeve propisane posebnim propisima kojima se uređuje stavljanje na tržište građevinskih  proizvoda.

(3) Građevinski proizvod izrađen na gradilištu određenog objekta u koji će biti ugrađen može se ugraditi u aluminijumsku konstrukciju ako je za njega dokazana upotrebljivost u skladu sa projektom aluminijumske konstrukcije.

(4) Građevinski i drugi proizvodi od kojih se izvode aluminijumske konstrukcije moraju biti međusobno usklađeni, tako da se nakon izvođenja aluminijumske konstrukcije osigura ispunjavanje zahtjeva određenih ovim Propisom.

(5) Pojmovi korišćeni u ovom Propisu koji se odnose na građevinske proizvode, tehničke specifikacije te postupke ocjene i provjere postojanosti karakteristika građevinskog proizvoda imaju značenje određeno posebnim zakonom kojim se uređuje područje građevinskih proizvoda.

IV. PROJEKTOVANJE ALUMINIJUMSKIH KONSTRUKCIJA

Član 12.

(1) Projektovanjem aluminijumskih konstrukcija moraju se za građenje i projektovani eksplatacioni vijek objekta predvidjeti svi uticaji na aluminijumsku konstrukciju koji proizlaze iz načina i redosljeda građenja, predvidivih uslova uobičajene upotrebe objekata i predvidivih uticaja okoline na objekat.

(2) Projektom aluminijumske konstrukcije mora se, u skladu sa ovim Propisom, dokazati da će objekat tokom građenja i projektovanog eksplatacionog vijeka ispunjavati bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, otpornost na požar, te druge bitne zahtjeve u skladu sa posebnim propisima.

(3) Ako ovim ili posebnim propisom nije drugačije propisano, eksploatacioni vijek objekta iz stava 1. ovoga člana je najmanje 50 godina.

(4) Kada je, radi ispunjavanja zahtjeva ovoga propisa potrebna dodatna zaštita aluminijumske konstrukcije, ta zaštita će se smatrati sastavnim dijelom tehničkog rješenja aluminijumske konstrukcije.

Član 13.

(1) Mehanička otpornost i stabilnost, te otpornost objekta na dejstva požara dokazuju se proračunima nosivosti i upotrebljivosti aluminijumske konstrukcije za predvidiva dejstva i uticaje na objekat u glavnom projektu.

(2) Izuzeto od stava 1. ovoga člana, otpornost na dejstva požara se ne mora dokazivati ako posebnim propisom nije određeno vrijeme očuvanja graničnog stanja nosivosti aluminijumske konstrukcije u slučaju požara.

(3) Proračuni iz stava 1. ovoga člana sprovode  se primjenom odgovarajućih proračunskih postupaka koji se po potrebi mogu dopuniti ispitivanjima, pri čemu se u obzir uzimaju svi mjerodavni parametri.

(4) Proračunski i drugi modeli moraju biti takvi da, uzimajući u obzir pouzdanost ulaznih podataka i tačnost izrade, odgovaraju ponašanju aluminijumske konstrukcije tokom građenja i u  eksploataciji.

Član 14.

- Za projektovanje aluminijumskih konstrukcija primjenjuju se crnogorski standardi iz Priloga »A« ovoga Propisa.

(2) Dopuštena je primjena i drugih pravila projektovanja aluminijumskih konstrukcija koja se razlikuju od pravila datih crnogorskim standardom iz Priloga »A« ovoga Propisa, ako se dokaže da se primjenom tih pravila ispunjavaju zahtjevi ovoga Propisa najmanje na nivou određenom crnogorskim standardima iz Priloga »A«.

(3) Prilogom »A« iz stava 1 ovoga člana bliže se određuje projektovanje aluminijumskih konstrukcija.

Član 15.

(1) Građevinski projekat – projekat aluminijumske konstrukcije koji je sastavni dio glavnog projekta objekta mora da sadrži posebno:

1. u tehničkom opisu

– opis uticaja namjene i načina upotrebe objekta, kao i uticaj okoline na karakteristike aluminijumske konstrukcije,

– podatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i podatke iz drugih elaborata, studija i podloga koji mogu uticati na karakteristike aluminijumske konstrukcije,

– opis aluminijumske konstrukcije, uključujući i temeljenje,

– opis načina izvođenja aluminijumske konstrukcije i ugradnje pojedine građevnskih proizvoda koji je bitan za ispunjavanje tehničkih karakteristika aluminijumske konstrukcije,

– stepen izloženosti djelova aluminijumske konstrukcije, uključujući betonske djelove,

– opis mjera zaštite od korozije.

– opis potrebnih mjera zaštite od požara, uključujući podatke o dejstvu požara i analizu mogućih izvora požara.

2. u proračunu nosivosti i upotrebljivosti

– podatke o predvidivim dejstvima i uticajima na objekat koji se odnose na proračun nosivosti i upotrebljivosti aluminijumske konstrukcije,

– podatke o temeljnom tlu i seizmičnosti,

– proračun nosivosti i upotrebljivosti aluminijumske konstrukcije za predvidiva dejstva i uticaje, te proračune pojedinih djelova aluminijumske konstrukcije, za sve faze transporta, prenosa, izvođenja i eksploatacije objekta,

– proračun globalne stabilnosti konstrukcije,

– proračun otpornosti aluminijumske konstrukcije na dejstva požara ako je to prema članu 13 stavu 2 ovoga Propisa potrebno.

3. u programu kontrole i osiguranja kvaliteta aluminijumske konstrukcije:

– karakteristike koje moraju imati građevinski proizvodi koji se ugrađuju u aluminijumsku konstrukciju, uključujući odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevinskih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,

– ispitivanja i postupke dokazivanja upotrebljivostii građevinskih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu pojedinog objekta u koji će biti ugrađeni,

– kontrolu građevinskih proizvoda, koji se ugrađuju u aluminijumsku konstrukciju, koju treba sprovesti prije ugradnje,

– ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i upotrebljivosti aluminijumske konstrukcije,

– uslove građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tokom izvođenja aluminijumske konstrukcije, a koji imaju uticaj na ugradnju građevinskih proizvoda i postizanje projektovanih odnosno propisanih tehničkih karakteristika aluminijumske konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za objekat, kao i

– druge uslove značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima.

(2) Zahtjevi iz stava 1 tačke 3 ovoga člana, zavisno od uslova, postupaka i drugih okolnosti građenja mogu biti detaljnije razrađeni u izvođačkom projektu aluminijumske konstrukcije.

Član 16.

Ako projekat aluminijumske konstrukcije radi ispunjavanja uslova iz člana 14 ovoga Propisa određuje primjenu standarda iz Priloga ovoga Propisa na način određen tim Prilogom, smatra se da aluminijumska konstrukcija ispunjava propisane zahtjeve u dijelu standardom uređenog područja.

Član 17.

(1) Osim uslova propisanih odredbama članova 12 do 16 ovoga Propisa, projekt prefabrikovanih ili djelomično prefabrikovanih aluminijumskih konstrukcija obavezno mora sadržati tehničko rješenje:

– prefabrikovanih aluminijumskih elemenata te način njihove proizvodnje odnosno izrade,

– ugradnje prefabrikovanih aluminijumskih elemenata u aluminijumsku konstrukciju, uključujući proračun i zahtjevane karakteristike veza elemenata sa ostalim elementima aluminijumske konstrukcije ,

– prenosa i transporta prefabrikovanog aluminijumskog elementa (mjesta vješanja i opis sistema podizanja i drugo) kao i projektovanu težinu i dopuštena odstupanja težine prefabrikovanih aluminijumskih elemenata,

– rasporeda oslonaca, potrebnih potpora i drugih mjera za osiguranje stabilnosti tokom skladištenja, ugrađivanja i spajanja prefabrikovanih aluminijumskih elemenata.

(2) Prilogom »C« ovoga Propisa bliže se određuju prefabrikovane aluminijumske konstrukcije.

Član 18.

(1) Osim uslova propisanih odredbama članova 12 do 17 ovoga Propisa, projekat rekonstrukcije objekta, kojim se mijenja aluminijumska konstrukcija, obavezno mora sadržati podatke o utvrđenim zatečenim tehničkim karakteristikama aluminijumske konstrukcije za stvarno izvedeno stanje aluminijumske konstrukcije.

(2) Zatečene tehničke karakteristike aluminijumske konstrukcije za stvarno izvedeno stanje aluminijumske konstrukcije prije početka izrade projekta  rekonstrukcije objekta, utvrđuju se uvidom na licu mjesta na objektu, uvidom u dokumentaciju objekta, uzimanjem uzoraka, ispitivanjima uzoraka i djelova aluminijumske konstrukcije, proračunima ili na drugi odgovarajući način.

V. IZVOĐENJE I UPOTREBLJIVOST ALUMINIJUMSKIH KONSTRUKCIJA

Član 19.

(1) Građenje objekata koji sadrže aluminijumsku konstrukciju mora biti takvo da aluminijumska konstrukcija ima tehničke karakteristike i da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehničkim rješenjem objekta i uslovima za građenje definisanim projektom, te da se osigura očuvanje tih karakteristika i upotrebljivost objekta tokom njegovog eksploatacionog vijeka.

(2) Pri izvođenju aluminijumske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta aluminijumske konstrukcije i tehničkih uputstava za ugradnju i upotrebu građevinskih proizvoda i odredbi ovoga Propisa.

Član 20.

(1) Kod preuzimanja građevinskog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač aluminijumske konstrukcije mora utvrditi:

– da li je građevinski proizvod isporučen sa oznakom u skladu sa posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji sa kojom je građevinski proizvod isporučen sa podacima u oznaci,

– da li je građevinski proizvod isporučen sa tehničkim uputstvima za ugradnju i upotrebu,

– da li su karakteristike, uključujući rok upotrebe građevinskog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, upotrebu i uticaj na karakteristike i trajnost aluminijumske konstrukcije u skladu sa karakteristikama i podacima određenim glavnim projektom.

(2) Utvrđeno iz stava 1 ovoga člana zapisuje se u skladu sa posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija sa kojom je građevinski proizvod isporučen se čuva među dokazima o usklađenosti građevinskih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.

Član 21.

(1) Propisane karakteristike i upotrebljivost građevinskog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom  i ovim Propisom.

(2) Podatke o dokazivanju upotrebljivosti i postignutim karakteristikama građevinskog proizvoda iz stava 1 ovoga člana izvođač zapisuje u skladu sa posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Član 22.

(1) Zabranjena je ugradnja građevinskog proizvoda koji:

– je isporučen bez oznake u skladu sa posebnim propisom,

– je isporučen bez tehničkog uputstva  za ugradnju i upotrebu,

– nema karakteristike zahtijevane projektom aluminijumske konstrukcije ili mu je istekao rok upotrebe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, upotrebu i uticaj na karakteristike i trajnost aluminijumske konstrukcije nijesu u skladu sa podacima određenim glavnim projektom.

(2) Ugradnju građevinskog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu sa posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Član 23.

(1) Izvođenje aluminijumske konstrukcije mora biti takvo da aluminijumska konstrukcija ima tehničke karakteristike i ispunjava zahtjeve određene projektom i ovim Propisom.

(2) Uslovi za izvođenje aluminijumske konstrukcije određuju se programom kontrole i osiguranja kvaliteta koji je sastavni dio glavnog projekta – projekta aluminijumske konstrukcije najmanje u skladu sa odredbama Priloga »B« ovoga Propisa.

(3) Ako je tehničko rješenje aluminijumske konstrukcije, odnosno ako su uslovi u kojima se izvode radovi i druge okolnosti koje mogu biti od uticaja na tehničke karakteristike aluminijumske konstrukcije, takvi, da nijesu obuhvaćeni odredbama Priloga »B« ovoga Propisa, tada se programom kontrole i osiguranja kvaliteta moraju urediti posebni uslovi građenja kojima se ispunjava zahtjev iz stava 1 ovoga člana.

(4) Prilogom »B« iz stavova 2 i 3 ovoga člana bliže se određuje izvođenje i održavanje aluminijumske konstrukcije.

Član 24.

(1) Smatra se da aluminijumska konstrukcija ima projektom predviđene tehničke karakteristike i da je upotrebljiva ako:

– su građevinski proizvodi ugrađeni u aluminijumsku konstrukciju na propisani način i imaju sertifikat o usklađenosti prema članu 11 stav 2 ovoga Propisa, odnosno dokaze upotrebljivosti prema članu 11 stav 3 ovoga Propisa,

– su uslovi građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od uticaja na tehničke karakteristike aluminijumske konstrukcije, bile u skladu sa zahtjevima iz projekta,

– aluminijumska konstrukcija ima dokaze nosivosti i upotrebljivosti utvrđene ispitivanjem probnim opterećenjem, kada je ono propisano kao obavezno, ili zahtijevano projektom,

kao i ako o provjerama tih činjenica postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.

(2) Smatra se da je upotrebljivost aluminijumske konstrukcije dokazana ako su ispunjeni uslovi iz stava 1 ovoga člana i člana 23. ovoga Propisa.

Član 25.

(1) Ako se utvrdi da aluminijumska konstrukcija nema projektom predviđene tehničke karakteristike, mora se sprovesti naknadno dokazivanje da aluminijumska konstrukcija ispunjava zahtjeve ovoga Propisa.

(2) Dokaz iz stava 1 ovoga člana smatra se dijelom izvođačkog projekta.

(3) U slučaju da se dokaže da postignute tehničke karakteristike aluminijumske konstrukcije ne ispunjavaju zahtjeve ovoga Propisa potrebno je izraditi projekt sanacije aluminijumske konstrukcije.

VI. ODRŽAVANJE ALUMINIJUMSKIH KONSTRUKCIJA

Član 26.

(1) Održavanje aluminijumske konstrukcije mora biti takvo da se tokom eksploatacionog vijeka objekta sačuvaju njegove tehničke karakteristike i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom objekta, i ovim Propisom, kao i drugi osnovni zahtjevi koje objekat mora ispunjavati u skladu sa posebnim propisom.

(2) Održavanje aluminijumske konstrukcije koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu sa ranije  važećim propisima mora biti takvo da se tokom eksploatacionog vijeka objekta očuvaju njegove tehničke karakteristike i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom objekta i propisima u skladu s kojima je aluminijumska konstrukcija izvedena.

Član 27.

(1) Održavanje aluminijumske konstrukcije podrazumijeva:

– redovne preglede aluminijumske konstrukcije, u razmacima i na način određen projektom objekta ovim Propisom i/ili posebnim propisom donešenim u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata,

– vanredne preglede aluminijumske konstrukcije nakon nekog vanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,

– izvođenje radova kojima se aluminijumska konstrukcija zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom objekta i ovim Propisom odnosno propisom u skladu sa kojim je aluminijumska konstrukcija izvedena.

(2) Ispunjavanje propisanih uslova održavanja aluminijumske konstrukcije, dokumentuje se u skladu sa projektom objekta, kao i aluminijumske konstrukcije:

– izvještajima o pregledima i ispitivanjima aluminijumske konstrukcije,

– zapisima o radovima na održavanju,

– na drugi odgovarajući način,

ako ovim Propisom ili drugim propisom donešenim u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata nije drugačije određeno.

Član 28.

(1) Za održavanje aluminijumske konstrukcije dozvoljeno je koristiti samo one građevinske  proizvode za koje su ispunjeni uslovi propisani i za koje je izdat sertifikat o usklađenosti prema posebnom propisu ili za koje je upotrebljivost dokazana u skladu sa projektom objekta i ovim Propisom.

(2) Održavanjem objekta ili na bilo koji drugi način ne smiju se ugroziti tehničke karakteristike i ispunjavanje propisanih zahtjeva za aluminijumske konstrukcije.

Član 29.

Na izvođenje radova na održavanju aluminijumske konstrukcije na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Propisa koje se odnose na izvođenje aluminijumskih konstrukcija.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Člana 30.

(1) Prilozi »A«, »B« I »C« sa odgovarajućim sadržajem, štampani su uz ovaj Propis i njegov su sastavni dio.

(2) Ministar ovlašćen za donošenje ovoga Propisa posebnom odlukom će, osim standarda određenih u prilozima iz stava 1. ovoga člana, odrediti standarde na koje upućuju standardi iz tih priloga i druge standarde te priznata tehnička pravila bitna za primjenu ovoga Propisa. Ova odluka objavljuje se na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Član 31.

Glavni projekat u kojem je tehničkim rješenjem aluminiujmske konstrukcije primjenom pravila struke direktno dokazano ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti smatraće se pravosnažnim dokumentom za:

– početak radova na zgradi čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravosnažno rješenje o uslovima građenja, ako je početak građenja prijavljen prije stupanja na snagu ovoga Propisa,

–izdavanje građevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole zajedno sa revidovanim glavnim projektom podnešen ….. godine.

Član 32.

Ako za projektovanje aluminijumske konstrukcije u skladu sa članom  14 stava 1 ovoga Propisa nema tehničkih specifikacija – crnogorskih  standarda, odnosno standarda na koje upućuje grupa standarda EN 1990, EN 1991, EN 1998 i EN 1999, primjenjuju se odredbe odgovarajućih priznatih tehničkih pravila koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list« br. 51/08, 34/11, 35/13, 39/13, 33/14), ovim Propisom i standardima na koje ovaj Propis upućuje, a za određivanje kojih je u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata odgovoran projektant.

Član 33.

(1) Do dana prijama Crne Gore u Evropsku uniju, označavanje građevinskih proizvoda koji odgovaraju crnogorskim standardima donešenim u skladu sa načelima usklađivanja evropskog zakonodavstva sprovodi se u skladu sa odredbama posebnog propisa kojim se uređuje to pitanje.

Član 34.

(1)Nakon prijama Crne Gore u Evropsku uniju, za projektovanje, izvođenje i održavanje čeličnih konstrukcija mogu se koristiti i građevinski proizvodi usklađeni sa harmonizovanim tehničkim specifikacijama na koje ovaj Propis ne upućuje ako:

– su naslovi, referentne oznake i datum početka primjene tih tehničkih specifikacija, te datum završetka istovremene primjene oprečnih nacionalnih tehničkih specifikacija objavljeni u službenom listu Evropske unije,

– je za te građevinske proizvode potvrđena usklađenost sa tim tehničkim specifikacijama,
– su ti proizvodi upotrebljivi u Crnoj Gori sa obzirom na geografske, klimatske i druge specifičnosti Crne Gore.

(2) U čeličnu konstrukciju koja se izvodi prema revidovanom glavnom projektu odnosno građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekat izrađen u skladu sa tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis, građevinski proizvod iz stava 1. ovoga člana smije se ugraditi ako ima odgovarajuće ili povoljnije tehničke karakteristike, ako je to određeno izvođačkim projektom i ako je u skladu sa tim projektom utvrđeno da je upotrebljiv za tu čeličnu konstrukciju uključujući uslove njegove ugradnje i uticaje okoline.
(3) Odredbe stavova 1. i 2. ovoga člana na odgovarajući način se primjenjuju na glavni projekat zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m², za koju investitor ima pravosnažno rješenje o uslovima građenja. Predmetni glavni projekat je izrađen u skladu sa tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis.
(4) U slučaju iz stavova 2. i 3. ovoga člana, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe stavova 2., 3. i 4. člana 36. ovoga Propisa.

Član 34.

(1) Ovaj Propis stupa na snagu 01.01.2017.godine, osim odredbe Priloga »A«, koje stupaju na snagu od dana stupanja na snagu svih crnogorskih standarda sa nacionalnim specifičnostima datim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedinog standarda, na koji upućuje taj Prilog.

Ministar
Branimir Gvozdenović

PRILOG A

PROJEKTOVANJE ALUMINIJUMSKIH KONSTRUKCIJA

A.1 Oblast primjene

A.1.1 Ovim Prilogom u skladu sa članom 13 ovoga Propisa propisuju se pravila za projektovanje aluminijumskih konstrukcija objekata, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

A.1.2 Odredbe ovoga Priloga odnose se na projektovanje aluminijumskih konstrukcija uzimajući u obzir i osnove proračuna i dejstva na konstrukcije, geotehničko projektovanje kao i projektivanje konstrukcija otpornih na zemljotres.

A.2 Projektovanje, proračun i izvođenje

A.2.1 Pravila za projektovanje aluminijumskih konstrukcija određena su grupom crnogorskih standarda MEST EN 1990, MEST EN 1991, EN 1997, MEST EN 1998 i EN 1999, sa nacionalnim specifičnostima datim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedinog standarda, kao i crnogorskim standardima na koje ovi standardi upućuju.

A.2.2 Za osnove proračuna i dejstva na aluminijumske konstrukcije primjenjuje se grupa crnogorskih standarda MEST EN 1990, MEST EN 1991 i EN 1999 uključujući i pripadno nacionalno određene parametre, te standarde na koje standardi iz ove grupe upućuju.

A.2.3 Za projektovanje aluminijumskih konstrukcija u pogledu otpornosti na zemljotres primjenjuju se grupa crnogorskih standarda MEST EN 1998 uključujući i prirpadajuće nacionalno određene parametre, te standarde na koje standardi iz ove grupe upućuju.

A.2.4 Za projektovanje aluminijumskih konstrukcija primjenjuje se grupa standarda EN 1999 , kao i standarde na koje standardi iz ove grupe upućuju.

A.2.5 Za geotehničko projektovanje primjenjuju se grupa standarda EN 1997, kao i standardi na koje standardi iz ove grupe upućuju.

A.2.6 Ako se u skladu sa članom 12 stavom 2 ovoga Propisa ne sprovodi proračun otpornosti na dejstva poažara u skladu sa EN 1999-1-2, aluminijumska konstrukcija objekta projektovana prema odredbama ovoga Priloga mora zadovoljavati opšta načela zaštite od požarnog dejstva.

A.3 Karakteristike građevinskih proizvoda namijenjenih za ugradnju u aluminijumsku konstrukciju

A.3.1 Karakteristike građevinskih proizvoda namijenjenih za ugradnju u aluminijumsku konstrukciju specificiraju se u projektu aluminijumske konstrukcije prema odredbama posebnoga propisa.

A.4 Popis standarda

A.4.1 Standardi za projektovanje i proračun

MEST EN 1990:2013

Eurokod: Osnove projektovanja  konstrukcija

MEST EN 1990:2013/NA:2013

Eurokod - Osnove projektovanja konstrukcija - Nacionalni aneks

MEST EN 1991-1-1:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-1: Opća djelovanja – Zapreminske težine, sopstevene težine i korisna opterećenja za zgrada

MEST EN 1991-1-1:2012/Cor.1:2012

Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-1: Opšta dejstva - Zapreminske težine, sopstvena težina, korisna opterećenja za zgrade

MEST EN 1991-1-2:2012

Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije – Dio 1-2: Opšta dejstva – Dejstva na konstrukcije izložene požaru

MEST EN 1991-1-3:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-3: Opšti uticaji – Opterećenja snijegom

MEST EN 1991-1-3:2012/Cor.1:2012

Eurokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšti uticaji - Opterećenja snijegom

MEST EN 1991-1-4:2012

Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-4: Opšti uticaji - Dejstva vjetra

MEST EN 1991-1-4:2012/A1:2012

Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-4: Opšti uticaji - Dejstva vjetra

MEST EN 1991-1-4:2012/Cor.1:2012

Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-4: Opšti uticaji - Dejstva vjetra

MEST EN 1991-1-5:2012

Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-5: Opšta dejstva - Toplotna dejstva

MEST EN 1991-1-5:2012/Cor.1:2012

Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-5: Opšta dejstva - Toplotna dejstva

MEST EN 1991-1-6:2012

Eurokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 1-6: Opšta dejstva - Dejstva tokom izvođenja

MEST EN 1991-1-7:2012

Eurokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 1-7: Opšta dejstva - Neočekivana dejstva

MEST EN 1991-1-7:2012/Cor.1:2012

Eurokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 1-7: Opšta dejstva - Neočekivana dejstva

MEST EN 1991-2:2012

Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 2: Saobraćajno opterećenje na mostovima

MEST EN 1991-2:2012/Cor.1:2012
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 2: Saobraćajno opterećenje na mostovima

MEST EN 1991-3:2012
Eurokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 3: Dejstva usljed kranova i mašina

MEST EN 1991-4:2012
Eurokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 4: Silosi i rezervoari

EN 1997-1:2004

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules

EN 1997-2:2007

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing

MEST EN 1998-1:2015

Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009)

MEST EN 1998-1:2015/NA:2015

Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade - Nacionalni aneks

MEST EN 1998-2:2012
Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 2: Mostovi

MEST EN 1998-2:2012/A1:2012
Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 2: Mostovi

MEST EN 1998-2:2012/A2:2012
Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 2: Mostovi

MEST EN 1998-2:2012/Cor.1:2012
Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 2: Mostovi

MEST EN 1998-3:2012
Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 3: Procjena postojećeg stanja i ojačanje zgrada

MEST EN 1998-4:2012
Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 4: Silosi, rezervoari i cjevovodi

MEST EN 1998-5:2012
Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 5: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnički aspekti

MEST EN 1998-6:2012
Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 6: Tornjevi, jarboli i dimnjaci

EN 1999-1-1:2007

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules

EN 1999-1-2:2007

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design

EN 1999-1-3:2007

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue

EN 1999-1-4:2007

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting

EN 1999-1-5:2007

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures

PRILOG B

IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE ALUMINIJUMSKIH KONSTRUKCIJA

B.1 PODRUČJE PRIMJENE

B.1.1. Ovim se prilogom u skladu sa  članom 22 ovoga Propisa propisuju tehnički i drugi zahtjevi i uslovi za izvođenje aluminijumskih konstrukcija, kao i nadzor i kontrolni postupci pri izvođenju aluminijumskih konstrukcija kao i održavanje aluminijumskih konstrukcija objekata, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

B.1.2. Tehnički i drugi zahtjevi i uslovi iz tačke B.1.1 ovoga Priloga određeni su, odnosno, izvođenje i održavanje aluminijumske konstrukcije sprovodi  se prema standardima iz tačke B.4.1. i B.4.2. ovoga Priloga, standardima na koje ti standardi upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu sa odredbama posebnoga propisa.

B.1.3 Na izvođenje i održavanje aluminijumske konstrukcije primjenjuju se i odgovarajući standardi za izvođenje i održavanje drugih vrsta proizvoda koji se koriste u aluminijumskim konstrukcijama u skladu sa propisima za te proizvode.

B.2 IZVOĐENJE, NADZOR I KONTROLNI POSTUPCI NA GRADILIŠTU

B.2.1. Izvođenje

B.2.1.1 Elementi aluminijumske konstrukcije se izvode od proizvoda namijenjenih za ugradnju u aluminijumske konstrukcije, i drugih proizvoda, ili kao prefabrikovani elementi izrađeni ili proizvedeni prema Prilogu »C«, prema projektu aluminijumske konstrukcije i odredbama ovoga Priloga.

B.3 ODRŽAVANJE ALUMINIJUMSKIH KONSTRUKCIJA

B.3.1. Radnje u okviru održavanja aluminijumskih konstrukcija treba sprovoditi prema odredbama ovoga Priloga i standardima na koje upućuje ovaj Prilog, te odgovarajućom primjenom odredbi ostalih Priloga ovoga Propisa.

B.4 POPIS STANDARDA ZA IZVOĐENJE, ZAŠTITU, ODRŽAVANJE, KONTROLU I ISPITIVANJE

B.4.1 Opšte

MEST EN 1090-1:2012

Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 1: Zahtjevi za ocjenu usaglašenosti konstruktivnih elemenata

MEST EN 1090-3:2012

Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 3: Tehnički zahtjevi za aluminijske konstrukcije (EN 1090-3:2008)

B.4.2. Popis standarda prema radnim operacijama

B.4.2.1. Priprema

EN ISO 9013:2003

Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product specification and quality tolerances ((ISO 9013:2002; EN ISO 9013:2002)

EN ISO 9013:2002

Thermal cutting -- Classification of thermal cuts -- Geometrical product specification and quality tolerances

MEST EN ISO 286-2:2011 (en)

Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) - ISO kodni sistem za tolerancije linearnih veličina - Dio 2: Tabele standardnih stepena tolerancija i graničnih odstupanja za otvore i osovine

B.4.2.2. Zavarivanje

MEST EN 1011-1:2010

Zavarivanje - Preporuke za zavarivanje metalnih materijala - Dio 1: Opšte uputstvo za elektrolučno zavarivanje

EN ISO 14732:2013

Welding personnel -- Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials

EN ISO 3834-1:2005

Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements

EN ISO 3834-2:2005

Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 2: Comprehensive quality requirements

MEST EN ISO 3834-3:2010

Zahtjevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala - Dio 3: Standardni zahtjevi kvaliteta

EN ISO 3834-4:2005

Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 4: Elementary quality requirements

EN ISO 3834-5:2015

Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4

EN ISO 4063:2009

Welding and allied processes -- Nomenclature of processes and reference numbers

EN ISO 9692-1:2013

Welding and allied processes -- Types of joint preparation -- Part 1: Manual metal arc welding, gas-shielded metal arc welding, gas welding, TIG welding and beam welding of steels

EN ISO 9692-3:2016

Welding and allied processes -- Types of joint preparation -- Part 3: Metal inert gas welding and tungsten inert gas welding of aluminium and its alloys

EN ISO 13916:1996(en)

Welding — Guidance on the measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature

EN ISO 14554-1:2013

Quality requirements for welding -- Resistance welding of metallic materials -- Part 1: Comprehensive quality requirements

EN ISO 14554-2:2013

Quality requirements for welding -- Resistance welding of metallic materials -- Part 2: Elementary quality requirements

EN ISO 14555:2014

Welding -- Arc stud welding of metallic materials

MEST EN ISO 14731:2010

Koordinacija zavarivanja - Zadaci i odgovornosti / Welding coordination - Tasks and responsibilities

EN ISO 15609-1:2004

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure specification -- Part 1: Arc welding

EN ISO 15609-4:2009

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure specification -- Part 4: Laser beam welding

EN ISO 15609-5:2011

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure specification -- Part 5: Resistance welding

EN ISO 15610:2003

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Qualification based on tested welding consumables

EN ISO 15611:2003

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Qualification based on previous welding experience

EN ISO 15612:2004

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Qualification by adoption of a standard welding procedure

MEST EN ISO 15613:2009

Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja za metalne materijale - Kvalifikacija na osnovu ispitivanja zavarivanja prije proizvodnje

MEST EN ISO 15614-11:2009

Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje tehnologije zavarivanja - Dio 11: Zavarivanje elektronskim i laserskim snopom

EN ISO 15614-13:2012

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure test -- Part 13: Upset (resistance butt) and flash welding

MEST EN ISO 15620:2009

Zavarivanje - Zavarivanje metalnih materijala trenjem / Welding - Friction welding of metallic materials

EN ISO/TR 3834-6:2007(en)

Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834

B.4.2.3. Ispitivanja

EN ISO 9712:2012

Non-destructive testing -- Qualification and certification of NDT personnel

EN ISO 3452-1:2013

Non-destructive testing. Penetrant testing. General principles

EN ISO 17636-1:2013

Non-destructive testing of welds -- Radiographic testing -- Part 1: X- and gamma-ray techniques with film

EN 1714:1997/A1:2002

Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing of welded joints

EN 1714:1997/A2:2003

Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing of welded joints

EN ISO 17640:2010

Non-destructive testing of welds -- Ultrasonic testing -- Techniques, testing levels, and assessment

MEST EN ISO 6507-1:2009

Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće po Vickers-u - Dio 1: Metoda ispitivanja / Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method

MEST EN ISO 6507-2:2009

Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće po Vickers-u - Dio 2: Verifikacija i kalibracija uređaja za ispitivanje

MEST EN ISO 6507-3:2009

Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće po Vickers-u - Dio 3: Kalibracija referentnih

MEST EN ISO 6507-4:2009

Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće po Vickers-u - Dio 4: Tablice i vrijednosti tvrdoće

EN ISO 9018:2015

Destructive tests on welds in metallic materials -- Tensile test on cruciform and lapped joints

EN ISO 10447:2015

Resistance welding -- Testing of welds -- Peel and chisel testing of resistance spot and projection welds

B.4.2.4. Montaža

MEST EN 1337-11:2009

Ležišta konstrukcija - Dio 11: Transport, skladištenje i ugradnja

EN ISO 17123-1:2014

Optics and optical instruments -- Field procedures for testing geodetic and surveying instruments -- Part 1: Theory

EN ISO 17123-2:2001

Optics and optical instruments -- Field procedures for testing geodetic and surveying instruments -- Part 2: Levels

EN ISO 17123-3:2001

Optics and optical instruments -- Field procedures for testing geodetic and surveying instruments -- Part 3: Theodolites

EN ISO 17123-4:2001

Optics and optical instruments -- Field procedures for testing geodetic and surveying instruments -- Part 4: Electro-optical distance meters (EDM instruments)

EN ISO 17123-6:2012

Optics and optical instruments -- Field procedures for testing geodetic and surveying instruments -- Part 6: Rotating lasers

B.4.2.5. Zaštita od korozije

MEST EN 14616:2014

Toplo prskanje - Preporuke za toplo prskanje

MEST EN 15311:2014

Termičko raspršivanje - Komponente sa prevlakama nanijetim termičkim raspršivanjem -Tehnički uslovi isporuke

MEST EN ISO 2063:2015

Termičko raspršivanje - Metalne i druge neorganske prevlake - Cink, aluminijum i njihove legure

MEST EN ISO 2808:2012

Boje i lakovi - Određivanje debljine filma

B.4.2.6. Tolerancije

EN ISO 13920:1996

Welding -- General tolerances for welded constructions -- Dimensions for lengths and angles -- Shape and position

B.4.3. Ostalo

EN ISO 2859-5:2005

Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 5: System of sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

PRILOG C

PREFABRIKOVANI ELEMENTI

C.1 Područje primjene

C.1.1 Ovim se Prilogom, u skladu sa članom 16 ovoga Propisa propisuju tehničke karakteristike i drugi zahtjevi za prefabrikovane elemente aluminijumskih konstrukcija (u daljem tekstu: prefabrikovani elementi), ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

C.1.2 Prefabrikovani element u smislu tačke C.1.1 je element izrađen ili proizveden na mjestu različitom od konačnog mjesta u objektu, izrađen na gradilištu pojedinačnog objekta u koji će biti ugrađen ili proizveden u pogonu za proizvodnju prefabrikovanih elemenata, od proizvoda namijenjenih za ugradnju u aluminjumske konstrukcije.

C.1.3 Tehničke karakteristike i drugi zahtjevi, kao i dokazivanje upotrebljivosti odnosno potvrđivanje usklađenosti prefabrikovanog elementa određuje se odnosno sprovodi prema tački C.1.3.1 odnosno tački C.1.3.2 ovoga Priloga, te u skladu sa odredbama posebnog propisa.

C.1.3.1 Tehničke karakteristike i drugi zahtjevi, kao i dokazivanje upotrebljivosti prefabrikovanog elementa izrađenog prema projektu aluminijumske konstrukcije, određuje se odnosno sprovodi u skladu sa tim projektom.

C.1.3.2 Tehničke karakteristike i drugi zahtjevi, kao i potvrđivanje usklađenosti prefabrikovanog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji (standardu ili tehničkom dopuštenju) određuje se odnosno sprovodi prema toj specifikaciji.

C.2 Specificirane karakteristike, dokazivanje upotrebljivosti, ocjena i provjera postojanosti karakteristika kao i označavanje

C.2.1 Specificirane karakteristike

C.2.1.1 Specificirane karakteristike prefabrikovanih elemenata moraju ispunjavati opšte i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u objektu, i moraju biti specificirane prema standardu EN 1090-1, kao i standardima na koje taj standard upućuje i odredbama ovoga Priloga.

C.2.1.2 Tehničke karakteristike proizvoda namijenjenih ugradnji u aluminijumsku konstrukciju i zaštitnih sredstava od kojih se izrađuje odnosno proizvodi prefabrikovani element moraju biti specificirane prema odredbama posebnoga propisa.

C.2.1.3 Prefabrikovani element izrađuje se odnosno proizvodi za:

a) konstrukcijsku upotrebu (element djelimično prefabrikovane aluminijumske konstrukcije, element prefabrikovane aluminijumske konstrukcije ili posebni objekat),

b) nekonstrukcijsku upotreba (oplate, ograde, itd).

C.2.1.4 Tehničke karakteristike prefabrikovanog elementa moraju se specificirati u projektu aluminijumske konstrukcije, a u slučaju prefabrikovanog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji, specificiraju se u tehničkoj specifikaciji za taj element.

C.2.2 Dokazivanje upotrebljivosti, ocjena i provjera postojanosti karakteristika

C.2.2.1 Dokazivanje upotrebljivosti prefabrikovanog elementa izrađenog prema projektu aluminijumske konstrukcije sprovodi se prema projektu aluminijumske konstrukcije kao i odredbama ovoga Priloga, i uključuje zahtjeve za:

a) izvođačevom kontrolom izrade i ispitivanja tipa prefabrikovanog elementa, kao i

b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvođačeve kontrole izrade prefabrikovanog elementa,

na način primjeren postizanju tehničkih karakteristika aluminijumske konstrukcije u skladu sa ovim Propisom.

C.2.2.2 Ocjena i provjera postojanosti karakteristika prefabrikovanog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji sprovodi se prema odredbama te specifikacije, te odredbama ovoga Priloga i posebnoga propisa.

C.2.3 Označavanje

C.2.3.1 Prefabrikovani element izrađen prema projektu aluminijumske konstrukcije označava se na otpremnici i na samom elementu u skladu sa  oznakom iz projekta.

C.2.3.2 Prefabrikovani element proizveden prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici i na samom elementu u skladu sa odredbama te specifikacije. Oznaka mora obavezno da sadrži upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu sa posebnim propisom.

C.3 Ispitivanje

C.3.1 Prefabrikovani element izrađen prema projektu aluminijumske konstrukcije ispituje se prema tom projektu.

C.3.2 Prefabrikovanii element proizveden prema tehničkoj specifikaciji ispituje se prema toj specifikaciji.

C.4 Projektovanje

C.4.1 Prefabrikovani element projektuje se u skladu sa odredbama Priloga »A«, kao i prema odredbama ovoga Propisa.

C.4.2 Projektom prefabrikovanog elementa moraju se dokazati tehničke karakteristike i ponašanje za sve faze predviđenog eksplatacionog vijeka elementa, tj. za fazu izrade, prenosa, skladištenja na skladištu, transporta do gradilišta, ugradnju, upotrebu, održavanje i demontažu.

C.5 Građenje, izrada i proizvodnja

C.5.1 Pri građenju aluminijumske konstrukcije sa prefabrikovanim elementima treba na odgovarajući način primijeniti pravila određena Prilogom »B« ovoga Propisa, kao i  pojedinostima datim projektom aluminijumske konstrukcije koje se odnose na:

– sve faze predviđenog eksploatacionog vijeka elemenata,

– pojedinosti koje se odnose na sastavne građevinske proizvode te standarde kojima se vrši ocjena i provjerava postojanost karakteristika tih proizvoda,

– upotrebu i održavanje, definisane projektom aluminijumske konstrukcije i/ili tehničkim uputstvom za ugradnju i upotrebu.

C.5.2 Pri izradi prefabrikovanog elementa na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Priloga »B« ovoga Propisa.

C.5.3 Pri proizvodnji prefabrikovanog  elementa treba poštovati pravila određena odgovarajućom tehničkom specifikacijom za taj proizvod.

C.6 Kontrola prije ugradnje

C.6.1 Prefabrikovani element izrađen u skladu sa projektom aluminijumske konstrukcije smije se ugraditi u aluminijumsku konstrukciju ako je postojanost karakteristika proizvoda namijenjenih za ugradnju u aluminijumsku konstrukciju i zaštitnih sredstava ocijenjena i provjerena i ako je upotrebljivost prefabrikovanog elementa dokazana na način određen projektom aluminijumske konstrukcije i ovim Prilogom.

C.6.2 Prefabrikovani element proizveden prema tehničkoj specifikaciji za koji je postojanost karakteristika ocijenjena i provjerena na način određen ovim Prilogom i izdat sertifikat o karakteristikama, smije se ugraditi u aluminijumsku konstrukciju ako je u skladu sa zahtjevima projekta te aluminijumske konstrukcije.

C.6.3 Neposredno prije ugradnje prefabrikovanog elementa sprovode se odgovarajuće nadzorne radnje određene Prilogom «B« ovoga Propisa.

C.7 Popis standarda

C.7.1 Standardi za prefabrikovane elemente

MEST EN 1090-1:2012

Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 1: Zahtjevi za ocjenu usaglašenosti konstruktivnih elemenata