## Slide 1: INOVIRANI PROPISI U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI Zgrada
Autor:
Božidar Pavlović, v.d generalnog direktora
Ministarstvo energetike i rudarstva
Primjena propisa u oblasti energetske efikasnosti zgrada
9. jul 2024. godine
Hotel Voco, Podgorica

## Slide 2: Sadržaj prezentacije
Zahtjevi EU direktiva
Zakonodavni okvir u CG
Inovirani minimalni zahtjevi energetske efikasnosti zgrada
Energetsko sertifikovanje zgrada

## Slide 3: Zahtjevi EU direktiva
Direktiva 2010/31/EU o energetskim karakteristikama zgrada (EPBD) i njene izmjene i dopune iz 2018. godine (Direktiva 2018/844/EC) definišu ključne zahtjeve na nivou EU, a Crna Gora je u obavezi da ih transponuje/implementira kroz svoj pravni sistem:
  Izrada troškovno-optimalne analize za definisanje novih zahtjeva EE u zgradama,
  Izrada dugoročne Strategije obnove fonda zgrada,
  Uvođenje strožijih ciljeva za rekonstrukciju javnih administrativnih zgrada,
  Uvođenje standarda za zgrade sa skoro-nultom potrošnjom energije (Near-Zero Energy Buildings

## Slide 4: Zakon o efikasnom korišćenju energije
Zakon o efikasnom korišćenju energije („Sl. List CG“ br. 57/2014, 25/2019 i 140/2022), obezbjeđuje uvođenje glavnih zahtjeva Direktive 2010/31/EU o energetskim karakteristikama zgrada
Uvođenje minimalnih zahtjeva po pitanju energetske efikasnosti kod izgradnje novih ili rekonstrukcije
postojećih zgrada
Djelatnosti vršenja energetskih pregleda i uslove za sticanje ovlašćenja za vršenje energetskih pregleda
Proceduru sertifikovanja energetskih karakteristika zgrada

## Slide 5: Pravilnici o energetskoj efikasnosti zgrada
Iz Zakona o energetskoj efikasnosti proizašlo je pet pravilnika koji bliže uređuju oblast energetske efikasnosti zgrada:
  Pravilnik o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada („Sl. list CG“, br. 47/2024)
  Pravilnik o sertifikovanju energetskih karakteristika zgrada („Sl. list CG“, br. 47/2024)
  Pravilnik o metodologiji vršenja energetskih pregleda zgrada („Sl. list CG“, br. 75/2015)
  Pravilnik o redovnim energetskim pregledima sistema za klimatizaciju i grijanje („Sl. list CG“, br. 76/2015)
  Pravilnik o programu obuke za energetske preglede, sadržaju zahtjeva za izdavanje ovlašćenja i registra ovlašćenih lica („Sl. list CG“, br. 75/2015)
Iz Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata proizašao je Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti („Sl. list CG“, br. 47/2013)

## Slide 6: Pravilnik o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada
Predmet: Pravilnikom se utvrđuju minimalni zahtjevi po pitanju energetske efikasnosti zgrada, vrste zgrada koje u skladu sa namjenom ne moraju da ispunjavaju minimalne energetske zahtjeve i metodologija izračunavanja energetskog svojstva zgrade
Pravni osnov: Član 26 Zakona o efikasnom korišćenju energije
Objavljivanje i primjena: „Sl. list CG“, br. 47/2024 od 20.05.2024. godine / 1. jul 2024. godine
Nadležni organ: Ministarstvo energetike i rudarstva, uz saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

## Slide 7: Pravilnik o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada
Pravilnikom o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada utvrđuju se:
Minimalni zahtjevi energetske efikasnosti u pogledu karakteristika omotača zgrade (čl. 6-12)
Pojednostavljeni zahtjevi za individualne stambene objekte sa neto površinom manjom od 200m² (član 25)
Način utvrđivanja ispunjenosti minimalnih zahtjeva po pitanju energetske efikasnosti (član 26)
Minimalni zahtjevi energetske efikasnosti u pogledu tehničkih sistema zgrade (čl. 13 – 24)
Metodologija proračuna energetskih karakteristika zgrada/određivanje energetskog svojstva (Prilog 1)
Zgrade koje moraju da ispunjavaju minimalne energetske zahtjeve (čl. 5)
Maksimalna dozvoljena godišnja specifična potrošnja energije zgrade (član 13)

## Slide 8: INOVIRANI minimalni zahtjevi energetske efikasnosti zgrada
Zahtjev za izradu troškovno-optimalna analize - pripremljena u saradnji sa Institutom za građevinsku fiziku Fraunhofer IBF i profesorima sa Univerziteta Crne Gore u ulozi revizije
Izrada analize prati korake definisane Regulativom 244/2012/EU (komparativni metodološki okvir za izračunavanje troškovno-optimalni nivoa minimalnih zahtjeva):
  Definisanje referentnih zgrada
  Definisanje mjera energetske efikasnosti / paketa mjera
  Poređenje odabranih EE mjera u odnosu na uticaj na primarnu potrošnju energije i troškove njihovog sprovođenja (NPV - neto sadanja vrijednost)

## Slide 9: INOVIRANI minimalni zahtjevi energetske efikasnosti zgrada
Definisanje referentnih zgrada je rezultat posebnog projekta izrade tipologije zgrada u CG koji je realizovan uz podršku KfW banke
Analiza identifikovala 9 karakterističnih zgrada kao referentne zgrade

## Slide 10: INOVIRANI minimalni zahtjevi energetske efikasnosti zgrada
Mjere energetske efikasnosti / paketa mjera su uzeli u obzir različite nivoa zahtjeva za elemente omotača objekata (spoljašnji zidovi, unutrašnji zidovi prema negrijanom prostoru, krov/plafon, pod, prozori/spoljašnja vrata), kao i dostupna rješenja za tehničke sisteme za grijanje, hlađenje, pripremu tople vode i korišćenje solarne energije za pripremu tople vode i proizvodnju el. energije.

## Slide 11: INOVIRANI minimalni zahtjevi energetske efikasnosti zgrada
Poređenje odabranih EE mjera u odnosu na uticaj na primarnu potrošnju energije i troškove njihovog sprovođenja (NPV - neto sadanja vrijednost) je uređeno primjenom nacionalne metodologije proračuna energetskih karakteristika zgrada (MEEC softver)
Analiza je uzela u obzir:
  3 tipa objekata definisanih referentnim zgradama,
  3 klimatska regiona,
  Definisane EE mjere/ pakete za omotač objekta i tehničke sisteme

## Slide 12: INOVIRANI minimalni zahtjevi energetske efikasnosti zgrada
U cilju optimizacije procesa pronalaženje troškovno-optimalnih nivoa prvo je urađena analiza tehničkih sistema i iz dalje analize su eliminisani „najnepovoljniji“ sistemi. U drugom koraku je rađena uporedna analiza za cio omotač i pojedine elemente. Na kraju je urađena i analiza osjetljivosti za dva scenarija povećanja cijena energije.

## Slide 13: INOVIRANI minimalni zahtjevi energetske efikasnosti zgrada
Kao rezultat troškovno-optimalne analize proizašle su Preporuke za inoviranje minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti za elemente omotača objekta
Predlog inoviranih EE zahtjevi su posebno dati za:
  Stambene i poslovne zgrade,
  Tri klimatska regiona : Zona 1 (Podgorica, Danilovgrad i promorje), Zona 2 (Nikšić i Cetinje), Zona 3 (sjeverne opštine)

## Slide 14: INOVIRANI minimalni zahtjevi energetske efikasnosti zgrada
# | Parametar | Referentna vrijednost |  | 
 |  | Klimatska zona I | Klimatska zona II | Klimatska zona III
Koeficijent prolaza toplote (U-vrijednost) W/m²K |  |  |  | 
1 | U-vrijednost: Spoljnji zidovi, zidovi prema garaži, zidovi prema tavanu | 0,40 (0,60) | 0,35 (0,60) | 0,35 (0,45)
2 | U-vrijednost: Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, providni elementi fasade | 2,0 | 2,0 | 1,60 (2,0)
3 | U-vrijednost: Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, tavanice prema tavanu | 0,40 | 0,30 (0,40) | 0,30
4 | U-vrijednost: Tavanice iznad spoljnjeg vazduha, tavanice iznad garaže | 0,40 | 0,30 (0,40) | 0,30
5 | U-vrijednost: Zidovi i tavanice prema negrijanim prostorijama, negrijanom stepeništu temperature više od 0°C, prostorijama koje se povremeno koriste i prostoru druge namjene (stambeni-nestambeni) | 0,65 | 0,65 | 0,50
6 | U-vrijednost: Zidovi prema tlu, podovi na tlu | 0,50 | 0,50 | 0,50
Napomena: Prethodni minimalni zahtjevi dati u zagradi u kurzivu

## Slide 15: INOVIRANI minimalni zahtjevi energetske efikasnosti zgrada
Spoljašnji zid (Šuplja blok opeka 20cm + EPS) | U-vrijednost | Debljina EPS
 | W/m²K | cm
25% blaže od propisa | 0.60 | 5
Prethodni propis (Zona 3) | 0.45 | 7
Korak 1 | 0.40 | 8
Korak 2 | 0.35 | 10
Korak 3 | 0.30 | 12
Korak 4 | 0.20 | 18
Novi zahtjev Klimatska zona 1
Novi zahtjev Klimatske zone 2 i 3

## Slide 16: IspunjAvanje Minimalnih Zahtjeva energetske efikasnosti
Svaka nova zgrada odnosno postojeća zagrada koja se rekonstruiše mora ispunjavati propisane minimalne zahtjeve energetske efikasnosti – dokazuje se kroz elaborat o energetskoj efikasnosti.
Ključna razlika u odnosu na prethodni propis je ispunjavanje zahtijeva za specifičnu potrošnje energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu tople vode i rasvjetu, a koja ne smije premašiti:
  Za nove zgrade godišnju specifičnu potrošnju energije uporedne zgrade,
  Za postojeće zgrade koje se rekonstruišu izračunatu specifičnu potrošnju uporedne zgrade uvećanu za 2 puta.
Uporedna zgrada (eng. notional building) je zgrada iste namjene, sa identičnim karakteristikama: geometrijom, rasporedom neprovidnih i provodnih djelova omotača i orjentacijom, smještena u iste klimatske uslove kao stvarna zgrada, ali sa definisanim karakteristikama omotača i tehničkih sistema u skladu sa propisom o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada.

## Slide 17: PRORAČUN ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA ZGRADA
Proračun potrošnje energije je prilično složen, jer uključuje analizu načina korišćenja zgrade, toplotne karakteristike omotača zgrade, zatim sisteme grijanja, hlađenja, ventilacije, pripreme sanitarne tople vode, rasvjete i dr.
Ključni korak u ovom procesu je uspostavljanje nacionalnog softvera za proračun energetskih karakteristika zgrada - podrška obezbijeđena u okviru projekta "Program energetske efikasnosti u javnim zgradama (EEPPB)", koji se realizuje u saradnji sa KfW bankom.
Softver je nazvan MEEC (Montenegrin Energy Efficiency Certification) i za njegov razvoj je zadužen Institut za građevinsku fiziku Fraunhofer IBP. Može se preuzeti sa web sajta: www.meec.me.
Osnovna namjena MEEC softvera energetsko sertifikovanje zgrada, ali je plan da bude korišćen od strane drugih stručnih lica koja se bave problematikom izgradnje objekata (projektanti, inženjeri i dr.)

## Slide 18: Pravilnik o SERTIFIKOVANJU ENERGETSKIH Karakteristika zgrada
Predmet: Pravilnikom se utvrđuju metodologija sertifikovanja zgrada, referentne vrijednosti specifične potrošnje energije prema namjeni i vrsti zgrada, sadržaj sertifikata o energetskim karakteristikama zgrade, vrste zgrada koje se ne sertifikuju, kao i način vođenja registra izdatih sertifikata o energetskim karakteristikama zgrade.
Pravni osnov: Član 39 Zakona o efikasnom korišćenju energije
Objavljivanje i primjena: „Sl. list CG“, br. 47/2024 od 20.05.2024. godine / 1. avgust 2024. godine
Nadležni organ: Ministarstvo energetike i rudarstva

## Slide 19: Pravilnik o SERTIFIKOVANJU ENERGETSKIH Karakteristika zgrada
Zgrade se svrstavaju u sedam energetskih klasa u skali od A do G, pri čemu A označava najpovoljniju, a G najnepovoljniju energetsku klasu.
Energetska klasa zgrade određuje se poređenjem izračunatog indikatora energetske efikasnosti odnosno specifične potrošnje energije, IP (kWh/m2), za referentne uslove, sa odgovarajućim indikatorom energetske efikasnosti referentnog stanja, IPRef (kWh/m2), za uporednu zgradu.
Klasa | 
A | 0 < IP ≤ 0,35*IPRef
B | 0,35* IPRef < IP ≤ 0,50* IPRef
C | 0,50* IPRef < IP ≤ 0,71* IPRef
D | 0,71* IPRef < IP ≤ 1,00* IPRef
E | 1,00* IPRef < IP ≤ 1,41* IPRef
F | 1,41* IPRef < IP ≤ 2,00* IPRef
G | 2,00* IPRef < IP

## Slide 20: Energetsko Sertifikovanje zgrada
MEEC omogućava generisanje sertifikata o energetskim karakteristikama

## Slide 21: Izazovi i naredni koraci
Izazovi/naredni koraci:
Primjena inoviranih minimalnih zahtjeva
Maksimalna dozvoljena specifična potrošnja energije zahtijeva proračun u MEEC softveru – spremnost tržišta?
Izrada registra energetskih sertifikata i kontrola kvaliteta
Novi ciklusi obluke za energetske preglede

## Slide 22
Primjena propisa u oblasti energetske efikasnosti zgrada
9. jul 2024. godine
Hotel Voco, Podgorica
HVALA NA PAŽNJI!
Božidar Pavlović, v.d generalnog direktora
Ministarstvo energetike i rudarstva
E-mail: bozidar.pavlovic@ee-me.org